ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ZL35

Прежде чем производить электрический монтаж, необходимо произвести балансировку стрелы:

1. Разблокировать редуктор.

2. Вручную поднять стрелу под уголом 45(.

3. Регулируя натяжение пружины, добиться состояния, при котором стрела (поднятая вручную на угол 45() осталась бы в состоянии равновесия или медленно поднималась вверх.

4. Отрегулировать с помощью амортизатора вертикаль и горизонталь стрелы.

5. Заблокировать редуктор.

Электрический монтаж производить при отключенном питании 220В.

1. Установить и закрепить плату ZL35 в корпус блока управления.

2. Произвести подсоединение трансформатора и концевых микропереключателей согласно рис.15 инструкции.

3. Произвести электрический монтаж вспомогательного оборудования на клеммные колодки.

4. Установить на блоке DIP-переключателей выбранные функции.

ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения преждевременного выхода из строя шлагбаума необходимо включить на блоке DIP-переключателей микропереключатель №9 (увеличение тормозящего воздействия на шлагбаум при подходе к конечным положениям).

5. Перед началом эксплуатации убедитесь, что монтаж и установка DIP-переключателей произведена правильно и соответствует требуемым функциям.

В зимнее время при температурах ниже -25С( установить в корпусе шлагбаума электрическую лампу 220В/100Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок ZL35 является устаревшей конструкцией и с окрября 1997г. в продажу не поступает. Вместо него - блок ZL37.