Блок электронного ключевого устройства Элтис БЭКУ ТМ-4

Изделие предназначено для управления исполнительным устройством (например, электромагнитным замком) при совпадении считанного кода электронного ключа Touch Memory с кодом, записанным в памяти.
Изделие имеет антивандальное исполнение (металлическая пластина с встроенным считывателем ключей и светодиодным индикатором). Изделие имеет защиту от мощных электромагнитных помех (электрошокера).
Блок электронного ключевого устройства работает совместно с блоками питания ИП16 производства фирмы "Элтис", имеющими выход на электромагнитный замок. Возможно подключение замков различных типов.

Функции:

- считывание электронного ключа Тouch Мemory

- управление исполнительным устройством (электромагнитным замком) при совпадении кода ключа или по нажатию кнопки "Выход", расположенной с обратной стороны двери

- возможность программирования до 5 мастер-ключей

- встроенное реле управления замком

- перенос информации с помощью ключа 1996

- формирование звуковых сигналов "открыто" и "ошибка"

- светодиодная индикация режимов работы

- программирование времени разблокирования электромагнитного замка

- запись/удаление из памяти кодов электронных ключей Touch Memory (дополнение и ис-ключение по порядковому номеру) с помощью мастер-ключа

- сохранение информации в энергонезависимой памяти

Технические характеристики :

| Максимальное количество кодов электронных ключей Touch Memory | 1784 |
| --- | --- |
| Время выдачи управляющего сигнала, с | 1...9 |
| Количество мастер-ключей | 5 |
| Контакты для дополнительного считывателя | ДА |
| Перенос информации о ключах | ключ 1996 |
| Напряжение питания, В | ~7…17 или +9…24 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 100х70х30 |
| Температура окружающей среды | (-40…+40)°С |

Монтажная схема подключения БЭКУ.