БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZA4

Универсальная контрольная панель  для электродвигателей 230В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

L1-L2	Входное напряжение 230 В.

U-V-W	Мотор 1. Задерживается при открывании.

W-X-Y	Мотор 2. Задерживается при закрывании. Задержка устанавливается регулятором TR2M

от 1 до 10 сек.

W-E1	Сигнальная мигающая лампа 230В - 25Вт, макс.

10-5	Лампа, сигнализирующая, что ворота открыты (24В, 3Вт).

  - 24 В перем. выход для питания дополнительного электронного оборудования.

Максимальная мощность - 20 Вт.

1-2	Кнопка СТОП, нормально-замкнутая кнопка.

2-3	Нормально-разомкнутая кнопка. Открыть.

  - Нормально-разомкнутые контакты. Для подключения кнопки или приемника

дистанционного управления.

2-С1	Нормально-замкнутые контакты (для подключения фотоэлементов и т.д.)

Для открывания в режиме закрывания.

#-*	Клеммы для подключения антенны

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Если две противоположные команды даны одновременно, то включается режим «Полный стоп».

- Если нормально-замкнутые контакты не используются, то они должны быть закорочены перемычками.

- Время работы устанавливается от 5 до 50 секунд регулятором T.L.

- Время задержки закрывания 2 мотора (для ворот с нахлестом) устанавливается регулятором ТR2M

от 1 до 10 сек.).

- Время автоматического закрывания устанавливается регулятором Т.С.А от 3 до 130 сек.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИЯХ, ВЫБИРАЕМЫХ 2-х ПОЗИЦИОННЫМ

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

1 ON    - Функция «присутствие оператора» включена

(при этом радиоканал не работает).

2 ON    - Функция «автоматическое закрывание» включена