Приложение F.18l

A924 Поддержание технического состояния

Rev 0.00	23/11/2004   В соответствии с Директивой, касающейся техники 98/37/CE и стандартами EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Для поддержания постоянного уровня безопасности и обеспечения максимального срока службы всей автоматики необходимо регулярно проводить техническое обслуживание.

Техническое обслуживание должно производится в полном соответствии с нормами безопасности, описанными в данной инструкции, и в соответствии с действующим законодательством и стандартами.

Для устройств отличных от А924 следуйте инструкциям в соответствующих графиках технического обслуживания.

1. Для автоматики А924 планово-профилактический ремонт должен проводится    раз в полгода или после 10.000 движений с момента проведения предыдущего планово-профилактического ремонта

2. Отключите все источники питания.

3. Проверьте степень износа материалов автоматики, обратите особое внимание на возможную эрозию или окисление несущих деталей;

замените все детали, которые не обеспечивают эффективной работы.

4. Включите электропитание и проведите испытания и проверки, указанные в разделе “Испытания”:

Для испытания модели А924 выполните следующие действия:

	Обеспечьте выполнение технических требований, приведенных в инструкции, особенно в главе «Предупреждение».

	Включите микропереключатель в корпусе Dip N°1 (полуавтоматический режим) (на дисплее загорается надпись ON-Включ.). Выключите все другие микропереключатели в корпусе DIP(на дисплее загорается надпись OFF – Выключ.).

	Активизируйте вход Open (Открыть) и убедитесь, что:

- проблесковая лампа активизирована

-открытие ворот начато

- движение прекращено, когда достигнут механический ограничитель открытия.

	Активизируйте вход Close (Закрыть) и убедитесь, что:

- проблесковая лампа активизирована

-закрытие ворот начато

- движение прекращено по достижении механического ограничителя закрытия.

	Подайте команду открытия  и в процессе маневра убедитесь, что активизация устройства:

соединенного с входом «Остановка» Stop, моментально останавливает движение

- Пересечение фотоэлементов подключенных к входу Photo, не влияет на движение

- Пересечение фотоэлементов соединенных с входом Photo1, вызывает временную остановку движения; движение в том же направлении начинается после нормализации работы Photo1.

	Подайте команду закрытия; в процессе убедитесь, что активизация устройства:

соединенного с входом Stop, моментально останавливает движение, быстро изменив маневр

- Пересечение фотоэлементов подключенных к входу Photo, вызывает остановку движения и изменение движения

- Пересечение фотоэлементов подключенных к входу Photo1, вызывает остановку движения и изменение движения

	Убедитесь в правильной работе командных входов:

- Пошаговый вход: Последовательность =  Открыть, Стоп, Закрыть, Стоп

- Вход «Открыть»: Последовательность = Открыть, Стоп, Открыть, Стоп

- Вход «Закрыть»: Последовательность = Закрыть, Стоп, Закрыть, Стоп

	Если используется функция Phototest , обеспечьте эффективность теста:

- приведите в действие фотоэлемент Photo, затем начните маневр и проверьте, что он не выполняется

- приведите в действие фотоэлемент Photo1, затем начните маневр и проверьте, что он не выполняется

- Проведите короткое замыкания фотоэлемента Photo, затем начните маневр и проверьте, что он не выполняется

- Проведите короткое замыкания фотоэлемента Photo1, затем начните маневр и проверьте, что он не выполняется

	Используя  имеющиеся устройства управления и остановки (кнопочный и замковый переключатель, или радиопередатчики), проведите испытания по открытию, закрытию и остановки двери;  убедитесь, что операции соответствуют техническим характеристикам.

.

	Проверьте работу устройства разблокировки. Для этого обратитесь к инструкции, затем проверьте разблокировку и управление движением  полотна вручную. По завершении проверки произведите блокировку.

	Движущееся полотно ворот может вызвать  опасные ситуации.  Чтобы предупредить их появление, используется ограничение ударной силы. Измерьте силу (описание дается в стандарте EN 12445). Если устройства контроля двигателя и  токовой чувствительности используются в качестве вспомогательных функций системы снижения ударной силы, испытайте и обозначьте настройку, которая обеспечивает получение наилучших результатов.

Document produced by Nice S.p.a. for installers – All rights reserved	Page   	 of