ATI

Автоматическая система открывания

створчатых ворот

Оборудование

1 - Редуктор ATI

2 - Блок управления

Комплектующие

3 - Радиоприемник

4 - Фотоэлемент безопасности

5 - Ключ-выключатель

6 - Антенна

7 - Сигнальная лампа

8 - Кнопка управления

9 - Стойка фотоэлемента

Для А 3024-5024. Соединительные провода для микровыключателей: 5(1 мм2.

Силовые соединительные кабели для двигателя: 2(1,5 мм2 при длине до 20 м;
                        2(2,5 мм2 при длине до 30 м.

Общие данные

Изделие: сконструировано и изготовлено фирмой CAME S.p.A. в полном соответствии с действующими стандартами безопасности (UNI 8612), исполнение по защите - IP54. Обеспечивается 12-месясяная гарантия при соблюдении ее условий.

Рабочие характеристики: характеристики, указанные в спецификации, гарантируются только в том случае, если агрегат был правильно смонтирован в соответствии с нашей инструкцией.

Вариант для ворот шириной до 3 м: A 3000 нереверсируемый редукторный
                                                             электродвигатель 230 В

A 3100 реверсируемый редукторный
                                                             электродвигатель 230 В

A 3024 нереверсируемый редукторный
                                                             электродвигатель 24 В

Вариант для ворот до 5 м в длину: A 5000 нереверсируемый редукторный
                                                           электродвигатель 230 В

A 5100 реверсируемый редукторный
                                                            электродвигатель 230 В

A 5024 нереверсируемый редукторный
                                                            электродвигатель 24 В

Область применения: см. величины, указанные в табл. 1 - 2 (стр.4). При особенно тяжелых условиях эксплуатации желательно устанавливать исполнения A 3024 - 5024.

Комплектующие, поставляемые дополнительно по запросу:

- H 3000 Тросовая система открывания (L=5м) с защитным корпусом, открывающей рукояткой и кнопкой (А 3000 - 3024 - 5000 - 5024).

- ЗАМОК 1. Одноцилиндровый электрический замок (А 3100 - 5100).

- ЗАМОК 2. Двухцилиндровый электрический замок (А 3100 - 5100).

Контрольная и предохранительная аппаратура: мы рекомендуем устанавливать контрольные и  предохранительные приборы фирмы CAME с соответствующими принадлежностями; это гарантирует безупречный монтаж установки и соблюдение действующих стандартов безопасности.

Техническая характеристика

- Двигатель: А) Однофазный двигатель с встроенным контуром для защиты от 
                          перегрузки ( А 3000 - 3100 - 5000 - 5100).

В)Двигатель постоянного тока  24 В (А 3024 - 5024).

- Пусковой конденсатор для двигателя (А 3000 - 3100 - 5000 - 5100).

- Редуктор: корпус из алюминиевого литья под давлением с полиэстерным порошковым покрытием, эпициклоидная понижающая система. Жидкая смазка длительного действия.

- Оболочка из штампованного алюминия с полиэстерным порошковым покрытием.

- Защитный кожух из алюминиевого литья под давлением, крепящийся двумя болтами, закрывает электрические подсоединения.

- Система открывания, состоящая и цилиндрового замка, соответствующего стандартам DIN, и двух взаимозаменяемых в системе CAME ключей. Система открывания закрыта пластиной с закрывающей пружиной (А 3000 - 3024 - 5000 - 5024).

- Полированный шнек (( 25 мм) и скользящая гайка с болтом.

- Кронштейны и крепежные пластины из оцинкованной стали. Задний кронштейн имеет предварительно просверленные отверстия, благодаря которым можно изменять угол открытия.

- 1 микровыключатель  для регулирования позиции остановки при открытии (все исполнения).

- 2 микропереключателя для замедления движения ворот во время открытия и закрытия 
(А 3024 - 5024).

Технические характеристики

| Тип | Вес кг | Напря-жение В | Номиналь-ный ток А | Мощ-ность Вт | Продолжи-тельность включения % | Передаточ-ное отношение | Усилие *Н | Время движения с | Конден-сатор мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А 3000 | 9,8 | 230 | 1,2 | 150 | 50 | 36 | 400-3000 | 19 | 10 |
| А 5000 | 10,8 | 230 | 1,2 | 150 | 50 | 36 | 400-3000 | 32 | 10 |
| А 3024 | 8,5 | 24 | *10 | 120 | Тяжелый рабочий | 36 | 400-3000 | *18 | - |
| А 5024 | 9,5 | 24 | *10 | 120 | цикл | 36 | 400-3000 | *30 | - |
| А 3100 | 9,3 | 230 | 1,2 | 150 | 50 | 36 | 400-3000 | 19 | 10 |
| А 5100 | 10,3 | 230 | 1,2 | 150 | 50 | 36 | 400-3000 | 32 | 10 |

Данные относятся к номинальному напряжению и нормальным условиям открытия. * Может быть установлено с помощью панели управления фирмы CAME.

Размеры

А 3000 - 3100 - 3024						А 5000 - 5100 - 5024

Общие контрольные операции

Перед началом монтажа автоматической системы проверьте следующее:

- конструкция ворот должна быть достаточно прочной; шарниры должны нормально работать и не должно быть значительного трения между движущимися частями и неподвижными узлами;

- размер С должен не превышать величины, указанной в таблице 1-2 (стр. 4). Если такое превышение имеет место, необходимо воздействовать на опору ворот, чтобы добиться установки нужного размера;

- электрический кабель должен быть проложен в соответствии с инструкцией для приводного двигателя и предписаниями по технике безопасности (см. стандартную установку);

- для того чтобы избежать избыточного перемещения створок ворот и приводного двигателя, предусмотрен работающий при закрытии ворот механический упор (должен быть надежно закреплен в земле).

Область применения

| А 3000 - 3100 - 3024 |  | А 5000 - 5100 - 5024 |
| --- | --- | --- |
| Ширина створки ворот м | Вес створки ворот кг |  | Ширина створки ворот м | Вес створки ворот кг |
| 2.00 | 800 |  | 2.00 | 1000 |
| 2.50 | 600 |  | 2.50 | 800 |
| 3.00 | 400 |  | 3.00 | 600 |
|  |  |  | 4.00 | 500 |
|  |  |  | 5.00 | 400 |

Для особо тяжелых конструкций на одну створку могут быть установлены два двигателя. В этом случае вес, указанный для створки может быть удвоен.

Инструкция по установке

А 3000 - 3100 - 3024					А 5000 - 5100 - 5024

Табл. 1						Табл. 2

| Тип | Открытие | А мм | В мм | С Мах мм | Е* мм |  | Тип | Открытие | А мм | В мм | С Мах мм | Е* мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А 3000 - - 3100 -3024 | 90( | 130 | 130 | 60 | 720 |  | А 5000 - - 5100 -5024 | 90( | 200 | 200 | 120 | 920 |
| А 3000 - - 3100 -3024 | 120( | 130 | 110 | 50 | 720 |  | А 5000 - - 5100 -5024 | 130( | 200 | 140 | 70 | 920 |

Руководство по монтажу

- Закрепить задний кронштейн с соответствующей крепежной пластиной (рис.1) на опоре ворот, соблюдая размеры А и В (таблицы 1 - 2 на стр.6), а именно расстояние между осями центрального отверстия кронштейна и стержня петли ворот (рис.1а). Задний кронштейн имеет несколько отверстий, которые облегчают установку приводного двигателя, а также дают возможность изменять угол открытия ворот. В соответствии с позицией шарниров створок ворот можно удлинить или укоротить задний кронштейн. 
Важный момент! Обратите, пожалуйста, внимание на то, что увеличение размера В уменьшает угол открытия ворот и, следовательно, также скорость ворот на периферии и увеличивает перемещение двигателя на створке ворот. При увеличении размера А угол открытия ворот и, следовательно, также скорость ворот увеличиваются и перемещение двигателя на створке ворот уменьшается. 
Затем следует установить втулку и концевой шарнир (рис.1b) и смазать все нейтральной смазкой.

- При закрытых воротах закрепите передний кронштейн с соответствующей крепежной пластиной на створке ворот  по горизонтальной оси, выдерживая размер Е. Замечание: для исполнений А 5000 - 5100 - 5024 при монтаже тяжелых ворот может быть необходима установка подкладки толщиной, как минимум, 10 мм (см. рис. 2a), для того чтобы предотвратить возможность трения между стержнем редукторного двигателя и створкой ворот.

Открутите два винта, удерживающие защитный кожух и снимите его.

Открутите два винта, удерживающие стержень и снимите его.

Установите редукторный двигатель на двух кронштейнах.

Важный момент: рекомендуется при установке смазать шнек и втулку консистентной смазкой. В дальнейшем смазку производить по мере необходимости.

| Электрические подсоединения к панелям управления ZA2 или ZM1. | A 3000 - 3100 - 5000 - 5100 |
| --- | --- |

Настройка стоп-микровыключателя для движения открытия

Разблокируйте редукторный двигатель и установите створку ворот в нужное положение максимального открытия. Ослабьте крепежные винты микровыключателя. Сдвигайте микровыключатель на скользящей планке до тех пор, пока он не сработает при контакте с гайкой.

Снова закрепить микровыключатель крепежными винтами.

| Электрические подсоединения на клеммных колодках ZL 18 или ZL 19. | А 3024 - 5024 |
| --- | --- |

N - M

Подсоединения к двигателю.

F - FA

Микровыключатель концевого упора двигателя при открывании.

R - RC

Микровыключатель замедления скорости двигателя при закрывании.

R - RA

Микровыключатель замедления скорости двигателя при открывании.

Регулировка микровыключателя длительного торможения при открывании и при закрывании ворот

При открывании:

Ослабить крепежные болты микровыключателя при открывании ворот.

Микровыключатель при открывании ворот установить на расстоянии не более 50 мм от стоп-микровыключателя.

Снова закрепить микровыключатель с помощью соответствующих винтов.

При закрывании:

Установить створку ворот на расстоянии не более 100 мм от упора (деталь b).

Ослабить крепежные болты микровыключателя при закрывании ворот. Сдвигайте микровыключатель на скользящей планке до тех пор, пока он не сработает при контакте с гайкой-винтом. Снова закрепить микровыключатель с помощью соответствующих винтов.

Отпирание с помощью персонального ключа

Для отпирания (процесс отпирания должен проходить при отключенном двигателе) необходимо:

- Поднять крышку.

- Вставить персональный ключ и повернуть, сразу же произойдет отпирание ворот.

- Руками открыть или закрыть ворота.

Для повторного запирания створки ворот достаточно снова вставить и повернуть ключ.

Комплектующие детали по запросу

H 3000                                                                                              A 3000 - 3024 - 5000 - 5024

Тросовое запирающее устройство (L = 5 м) с защитным корпусом, отпирающим рычагом и кнопкой.

Важный момент: за счет отпирающего троса не допускается образование острых и прямых углов.

ЗАМОК 1 - ЗАМОК 2                                                                                 А 3100 - 5100

Электрические замки

Описание других вариантов установки Вы найдете в приложенных к упаковке с комплектующими технических паспортах.

Для ворот, открывающихся наружу

Измерить размеры А и В (таблица 3).

Закрепить с помощью дополнительного кронштейна задний кронштейн и установить на косяк.

Открыть ворота (максимум на 90(), измерить размер Е (таблица 3) и закрепить передний кронштейн на створке ворот.

Выполнить электрические подключения в соответствии с рис.1 и 2 и установить соответствующим образом микровыключатели.

Регулярное техническое обслуживание

Установка не требует специального обслуживания. Исключением являются мероприятия по обеспечению безопасной работы. В случае интенсивной эксплуатации целесообразно проверить состояние соединительного кабеля двигателя и смазать концевой шарнир.