Приложение F.3

HYPPO7000 Поддержание технического состояния

Rev 0.00	23/11/2004   В соответствии с Директивой, касающейся техники 98/37/CE и стандартами EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Для поддержания постоянного уровня безопасности и обеспечения максимального срока службы всей автоматики необходимо регулярно проводить техническое обслуживание.

Техническое обслуживание должно производится в полном соответствии с нормами безопасности, описанными в данной инструкции, и в соответствии с действующим законодательством и стандартами.

Для устройств отличных от HYPPO следуйте инструкциям в соответствующих графиках технического обслуживания.

1. Для автоматики HYPPO планово-профилактический ремонт должен проводится    раз в полгода или после 5,000 операций с момента проведения предыдущего планово-профилактического ремонта

2. Отключите питание (аккумуляторные батареи тоже).

3. Проверьте степень износа материалов автоматики, обратите особое внимание на возможную эрозию или окисление несущих деталей;

замените все детали, которые не обеспечивают эффективной работы.

4. Проверьте степень износа всех подвижных частей и листовых компонентов: смажьте червячное колесо, шариковый винт, вращающиеся соединения и замените изношенные детали.

5. Включите питание и проведите тесты, описанные в параграфе “Тестирование”:

	Обеспечьте выполнение технических требований, приведенных в инструкции, особенно в главе «Предупреждение».

	Проверьте электросоединение между двигателем и блоком управления

	Обеспечьте точность перемещения ворот в процессе открытия и закрытия.

	Проверьте работу устройства разблокировки. Для этого обратитесь к инструкции, затем проверьте разблокировку и управление движением  полотна вручную. По завершении проверки произведите блокировку.

	Движущееся полотно ворот может вызвать  опасные ситуации.  Чтобы предупредить их появление, используется ограничение ударной силы. Измерьте силу (описание дается в стандарте EN 12445). Если устройства контроля двигателя и  токовой чувствительности используются в качестве вспомогательных функций системы снижения ударной силы, испытайте и обозначьте настройку, которая обеспечивает получение наилучших результатов.

Document produced by Nice S.p.a. for installers – All rights reserved	Page   	 of