МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

серии EMEGA

(подъемные ворота)

Механизм предназначен для автоматического открывания и закрывания гаражных  ворот. Время открывания - 20 секунд. Максимальная площадь  ворот - 14 кв.метров. Механизм может приводиться в действие при помощи:

( ключа-выключателя,

( внутреннего кнопочного пульта управления,

( системы контроля доступа

( кодовая панель, считыватель магнитных 	карт и т.п.)

( дистанционного управления по радио

( индивидуальный брелок-передатчик, приемник сигнала )

Для безопасного закрывания ворот предусмотрены специальные датчики:

( фотоэлементы

( пневматические датчики

( инфракрасные датчики

Эти датчики не позволяют воротам закрыться при попадании в зону открывания человека или автомобиля.

В закрытом состоянии ворота не блокируются механизмом привода. При этом их можно открыть вручную.

Для блокировки применяется электрический замок.

В корпусе привода размещена лампа для освещения гаража.

При открывании и закрывании ворот включается сигнальная лампа.

DossoN automatic 103050, Москва, Брюсов пер., 8/10, тел. 229-7606 / 4893 факс: (+ 095) 229-04-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель привода | Масса редуктора кг | Напряжение питания В | Потребляемый ток А | Потребляемая мощность Вт | Усилие Н ( м | Время открывания с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е 1100 | 8 | 230 | 1,25 | 150 | 450 | 20 |

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ

| 1 - Редуктор | 3 - Радиоприемник | 7 - Сигнальная лампа |
| --- | --- | --- |
| 2 - Блок управления | 4 - Ключ выключатель | 8 - Фотоэлементы |
|  | 5 - Кнопочная панель управления | 9 - Внешнее отпирающее ус-во |
|  | 6 - Антенна | 10- Защитная резиновая накладка с ИК-датчиками |