Техническое задание

на установку контролируемой проходной зоны Kerberos HSB

1. Требования к полу.

При установке контролируемой проходной зоны на законченный пол, поверхность пола должна соответствовать требованиям стандарта плоскости DIN 18202. Максимальный допуск по отклонениям плоскости пола не должен превышать +/- 2 мм. Основание должно иметь такую структуру, чтобы в него можно было вбивать дюбели глубиной 100 мм. Следует убедиться, что при изготовлении отверстий не будет повреждена система отопления пола и т.п.

2. Требования к кабелям.

Кабели должны подводиться снизу. Набор кабелей турникета схематично изображено на рисунке.

Питание контролируемой проходной зоны осуществляется от сети 220В/50Гц. Потребляемая мощность составляет 100 Вт. Питание каждой контролируемой проходной зоны должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя на 10А.

Подводимый кабель для одной контролируемой проходной зоны:

К ведущей калитке (Master):

-  От пульта управления (OPL-05)	1 х UTP 4x2x0,5 Patch

-  От контроллера СКД			1 х UTP 4x2x0,5 Patch

-  К считывателям СКД			1 x FTP 4x2x0,5 Patch

К ведомой калитке (Slave):

-  Питание 					1 х ПВС 3х1,5

-  К считывателям СКД			1 x FTP 4x2x0,5 Patch

Между калитками:

-  1 х ПВС 3х1,5

-  3 х UTP 4x2x0,5 Patch

Ведущий инженер							В. В. Лёвин

# Text boxes

управление от контроллера СКД (кабель UTP 4х2х0,5мм)

от операционной панели (кабель UTP 4х2х0,5мм)

от контроллера СКД к считывателям (кабель FTP 4х2х0,5мм)

Изнутри

кабель 3х1,5мм

3 кабеля UTP 4х2х0,5мм

электропитание 220В/50Гц (кабель 3х1,5мм)

от контроллера СКД к считывателям (кабель FTP 4х2х0,5мм)

Снаружи

Slave

Master