БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZM2

Универсальная контрольная панель с микропроцессором для электродвигателей 230В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

L1-L2	Входное напряжение 230 В.

U-V-W	Мотор 1. Задерживается при открывании.

W-X-Y	Мотор 2. Задерживается при закрывании. Задержка устанавливается регулятором TR2M

от 0 до 20 сек.

W-E	Сигнальная мигающая лампа 230В - 25Вт, макс.

2-FA1	Концевой выключатель на открывание для мотора 1.

2-FC1	Концевой выключатель на закрывание для мотора 1.

2-FA2	Концевой выключатель на открывание для мотора 2.

2-FC2	Концевой выключатель на закрывание для мотора 2

10-5	Лампа, сигнализирующая, что ворота открыты (24В, 3Вт).

  - 24 В перем. выход для питания дополнительного электронного оборудования.

Максимальная мощность - 20 Вт.

11-S	Подключение электрического замка: 12В, 15Вт.

1-2	Кнопка СТОП, нормально-замкнутая кнопка.

2-3	Нормально-разомкнутая кнопка. Открыть.

2-3Р	Нормально-разомкнутая кнопка. Открыть пешеход.

2-4	Нормально-разомкнутая кнопка. Закрыть.

  - Нормально-разомкнутые контакты. Для подключения кнопки или приемника

дистанционного управления. Возможные режимы работы зависят от положения DIP-

переключателя 2 и 3.

2-С1	Нормально-замкнутые контакты (для подключения фотоэлементов и т.д.)

Для открывания в режиме закрывания.

2-СХ	Нормально-замкнутые контакты для внешней системы безопасности (для 	подключения фотоэлементов и т.д.). При установке перемычки расположенной над

DIP-переключателем  выполняется функция ЧАСТИЧНЫЙ СТОП. При снятии перемычки

выполняется  функция ЗАКРЫВАНИЕ В ТЕЧЕНИИ ЦИКЛА ОТКРЫВАНИЯ.

B1-B2	Нормально-разомкнутые контакты  5А 24В .Выход 2-го канала приемника дистанционного

управления.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Если две противоположные команды даны одновременно, то включается режим «Полный стоп».

- Если нормально-замкнутые контакты не используются, то они должны быть закорочены перемычками.

- Время работы устанавливается от 0 до 120 секунд регулятором T.L.

- Время задержки закрывания 2 мотора (для ворот с нахлестом) устанавливается регулятором ТR2M

от 0 до 20 сек.).

- Время автоматического закрывания устанавливается регулятором Т.С.А от 0 до 120 сек.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИЯХ, ВЫБИРАЕМЫХ 10-ТИ ПОЗИЦИОННЫМ

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

1 ОN    - Автоматическое закрывание включено.

2 ОN    - Функция «открыть-стоп-закрыть-стоп » включена при

подключенном радиоканале или кнопки конт. 2-7.

2 OFF  - Функция «открыть-закрыть » включена при

подключенном радиоканале или кнопки конт. 2-7.

3 ON    - Функция «только открыть» включена при

подключенном радиоканале или кнопки конт. 2-7.

4 ON    - Функция «предмигание» предварительного включения

сигнальной лампы перед каждым циклом открывания

или закрывания включена.

5 ON    - Функция «обнаружения препятствия» включена.

6 ON    - Функция «присутствие оператора» включена

(при этом радиоканал не работает).

7 ON  - Электромеханический замок включен.

8 OFF   - Функция «закрывание в течении цикла открывания » включена, перемычка расположенная над DIP-переключателем снята при подключенных фотоэлементах к конт. 2-СХ.

8 OFF   - Функция «частичный стоп» включена, перемычка расположенная над DIP-переключателем

установлена при подключенных фотоэлементах к конт. 2-СХ.

ЕСЛИ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К КОНТАКТАМ 2-CX ТО ПОСТАВЬТЕ ДИП 8 ON

9 OFF    - Функция «открывание в течении цикла закрывания » включена при подключенных фотоэлементах к конт. 2-С1.

ЕСЛИ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К КОНТАКТАМ 2-C1 ТО ПОСТАВЬТЕ ДИП 9 ON

10 ON    - Функция «Тестирование фотодатчиков » включена см. рис.на стр.9 описания на

английском языке.

# Text boxes

Если не используется, поставьте перемычку

ь

э

ю