БЛОК  УПРАВЛЕНИЯ  ZL 18

Основные компоненты монтажной схемы

/рис.1 стр.4 описание ZL 18 /

1.	Трансформаторы с системой тепловой защиты.

2.	Предохранитель 2А.

3.	Клеммы выбора скорости.

4.	Точная регулировка чувствительности.

5.	Регулировка чувствительности  по току  во  время

замедления.

6.	Регулировка времени автоматическогозакрывания

7.	Регулировка времени задержки 2-го мотора во

время закрывания.

8.	Предохранитель 630 мА.

9.	Предохранитель аксессуаров 2А.

10.	Разъем для подключения радиоприемника.

11.	Панель DIP - переключателя для выбора функций.

12.	Колодки для проводов.

13.	ATI / FROG : переключатель выбор типа приводов.

14.	Регулировка чувствительности по току во время

работы.

ПАНЕЛЬ DIP - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ     /стр.5/

1 off	Функция «присутствие оператора».

2 оn	Автоматическое закрывание.

3 off	Полный стоп / нормально замкнутая кнопка на контактах 1-2.

4 off	Открывание во время закрывания /устройство безопасности,

например фотоэлементы на контакты2-С1.

5 off	Частичный /пешеходный/ стоп на контакты  2-С3.

6 on	Концевой выключатель на открывание - FROG  мотор М 1.

6 off	Концевой выключатель на открывание - ATI  мотор М 1.

7 on	Концевой выключатель на открывание - FROG  мотор М 2.

7 off	Концевой выключатель на открывание - ATI  мотор М 2.

8 on	Обнаружение препятствий / когда ворота заканчивают цикл/.

9 on	Предварительное мигание лампы перед началом цикла

открывания-закрывания.

10on Используя радиоприемник: функция «открыть-закрыть-реверс»

10off Используя радиоприемник: функция открывания.

КОЛОДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

/стр.6-8 , описания ZL 18 /

L1    L2	230 Вольт переменного тока.

М1  N2	Мотор 1 , 24в постоянного тока.

М2  N2	Мотор 2 , 24в постоянного тока.

R1   Ra1	Н.Р. контакты. Замедление 1 мотора при открывании.

R1   Rc1	Н.Р. контакты. Замедление 1 мотора при закрывании.

R2   Ra2	Н.Р. контакты. Замедление 2 мотора при открывании.

R2   Rc2	Н.Р. контакты. Замедление 2 мотора при закрывании.

F      Fa1	Н.З. контакты. Концевой выключатель 1 мотора при откр.

F      Fa2	Н.З. контакты. Концевой выключатель 2 мотора при откр.

10    Е	Выход  24 в для сигнальной лампы.

11    S	Подключение электрозамка / 12в - 15вт макс./

+10  -11	Питание аксессуаров /макс 40 вт/

24 в переменного тока при питании 230 в перем. тока.

24 в постоянного тока при питании 24 в постоян. тока.

1      2	Н.З. контакт. Кнопка СТОП.

2      3	Н.Р. контакт на открывание.

2      3р	Н.Р. контакт для пешеходного открывания.

2      4	Н.Р. контакт на закрывание.

2 - 3 - 4	Ключ - выключатель.

10    5	24в, 3вт макс. Лампа «ворота открыты».

2      7	Радиоконтакт и/или кнопка «открыть-закрыть-реверс».

2      С1	Н.З. контакт для открывания во время закрывания.

2      С3	Н.З. контакт «частичная остановка».

В1   В2	Н.Р. контакт с 2-х канальным приемником 1А.

24 в постоянного тока.