БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  ZA 2

Габаритные размеры

Подключение и регулировки (fig. 2)

1 - Провода конденсатора для 1-го мотора (М1) -черные.

2 - Провода конденсатора для 2-го мотора (М2) -красные.

3 - Регулировка времени автоматического закрывания (ТСА).

4 - Переключатель режимов DIP-SWITCH*.

5 - Разъем для подключения радиоприемника.

6 - Электрическая колодка.

7 - Предохранители 5 А.

8 - Предохранитель 2 А.

9 - Регулировка времени работы.

10- Задержка 2-го мотора, относительно первого.

11- Регулировка усилия моторов.

* DIP-SWITCH / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ (fig  3)                      FIG 3

1 ON  -Сигнальная лампа включена

1 OFF -Сигнальная лампа выключена

2 ON  -Автоматическое закрывание включено

2 OFF -Автоматическое закрывание выключено

если выбрана функция «присутствие оператора», проверить,

что функция «автоматическое закрывание» выключена (2-OFF)

3 ON  -Функция обнаружения препятствия включена

(ворота полностью закрыты)

3 OFF -Функция обнаружения препятствия выключена

(ворота полностью закрыты)

4 ON/ 5 OFF -Управление пультом ДУ только открывание

5 ON/ 4 OFF -Управление пультом ДУ реверсивное открывание-закрывание

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

L1 - L2	Сеть 220 Вольт

U-W-V	Подключение мотора 1.

X-W-Y	Подключение мотора 2.

W - E 	Выход 230 В во время движения ворот (для сигнальной лампы)

0 - 1		Выход 24В перем. для питания вспомогательного оборудования (20Вт макс)

2 - 7		Нормально-разомкнутый вход для подключения кнопки “Открыть-закрыть”

2 -3 - 4	Нормально-разомкнутый вход для подключения ключа-выключателя

1 - 2		Нормально-замкнутый вход для кнопки “Стоп”

2 - 3		Нормально-разомкнутый вход для кнопки “Открыть”

2 - 4		Нормально-разомкнутый вход для кнопки “Закрыть”

1 - 5		24В лампа, показывающая, что ворота открыты

2 - С1	Нормально-замкнутые контакты для подключения датчиков(фотоэлементов)	          безопасности (для немедленного открывания в режиме закрывания)

2- С2		Нормально-замкнутые контакты для подключения дополнительных

фотоэлементов (для немедленного закрывания в режиме открывания ).

2- С3		Нормально-замкнутые контакты для использования функции частичной

остановки при закрывании ( в режиме автоматического закрывания ).

1- S		Контакты для подключения электрозамка. 12V / 15W max.

B3-B4	Нормально-разомкнутый выход. Емкость 2А/230В. Контакт

закрывания на 3-сек., при каждом сигнале на открывание.

B1-B2	Нормально-разомкнутый выход 2-го канала радиоприемника (если он

установлен.) 1А /24V.

# *               Выход для подключения антенны.

!!! ВАЖНО !!!      Если какой-либо из  нормально-замкнутых входов не используется,  то он должен быть замкнут перемычкой.