ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРЕТНОГО МИКРОФОНА

С АКТИВНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ  МКУ-2

Номинальное рабочее напряжение питания                                                                          12 В

Допустимый диапазон изменения рабочего напряжения питания                                      8.5-15 В

Ток потребления                                                                                                                        3 мА

Сопротивление нагрузки                                                                                                          10 кОм

Максимальное выходное напряжение (при нагрузке 47 кОм.)                                             1.4 В

Полоса частот                                                                                                                             150-10 000

Диапазон ручной регулировки коэффициента усиления                                                      5-300 раз

Максимальное расстояние передачи сигнала по проводу диаметром  0.5мм. (не менее)  1 000 м

Чувствительность микрофона на частоте 1000 Гц. (не менее)                                              7 мВ\Па

Диаметр входного отверстия микрофона                                                                                 1.5 мм

Габариты                                                                                                                                       29х7х7 мм3

Для подачи  питания и передачи аудиосигнала используется 3х проводная линия  ( желтый провод  –  сигнал,

красный провод – питание  (12 В.), черный провод – земля ).

Заказчик,  в  зависимости от акустики помещения и решаемой задачи, самостоятельно формирует (подрезает)

длину    трубочки  на  входном  отверстии  микрофона   ( трубочка   образует  волновой  канал,   служащий  для

увеличения направленности микрофона ).

Для   ручной   регулировки   коэффициента   усиления   микрофона   используется   подстроечный    резистор,

расположенный на лицевой стороне микрофонного усилителя.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  ООО «СЕБОКС»

124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.6 НИИ «Физических проблем им В.Ф. Лукина».

Торговое представительство: ООО « Себокс-КПО»

105037, г. Москва, ул. Первомайская, д.24, офис «С».

Телефон/факс: (495) 780-94-72; 163-12-85; 507-00-42.

Сайт:  www.seboks.ru

Эл. почта: office@seboks.ru

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.