НАСТРОЙКА РАДИОКАНАЛА

Для согласованной работы брелок (передатчик) - приемник выполните следующие операции:

1. Запрограммируйте произвольно выбранный код. Для этого установите

одинаковое положение ключей 10-ти позиционных переключателей

на брелке и  на приемнике.

2. Выберите по желанию канал передачи (любой из четырех для каждого

канала управления) и установите одинаковые положения ключей

переключателей каналов управления (см. рис.)

1 канал управления - Т1 брелок - СН1 приемник

2 канал управления - Т2 брелок - СН2 приемник

При использовании одноканального приемника можно установить одинаковый канал передачи в брелке и управлять любой кнопкой.

# Text boxes

Установка каналов передачи

Брелок

T432M

Приемник

TR432

Переключатели установки кода