Приложение F.43

SPIN Поддержание технического состояния

Rev 0.00	23/11/2004   В соответствии с Директивой, касающейся техники 98/37/CE и стандартами EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Для поддержания постоянного уровня безопасности и обеспечения максимального срока службы всей автоматики необходимо регулярно проводить техническое обслуживание.

Техническое обслуживание должно производится в полном соответствии с нормами безопасности, описанными в данной инструкции, и в соответствии с действующим законодательством и стандартами.

Для устройств отличных от SPIN следуйте инструкциям в соответствующих графиках технического обслуживания.

1. Для автоматики SPIN планово-профилактический ремонт должен проводится    раз в полгода или после 3000 маневров с момента проведения предыдущего планово-профилактического ремонта

2. Отключите питание (аккумуляторные батареи тоже).

3. Проверьте степень износа материалов автоматики, обратите особое внимание на возможную эрозию или окисление несущих деталей;

замените все детали, которые не обеспечивают эффективной работы.

4. Проверьте степень износа всех подвижных частей, проверьте натяжение ремня и замените изношенные детали.

5. Включите питание и проведите тесты, описанные в параграфе “Тестирование”:

Для испытания моделей SPIN10KCE и SPIN11KCE выполните следующие действия:

	Обеспечьте выполнение технических требований, приведенных в инструкции, особенно в главе «Предупреждение».

	Разблокируйте дверь, ослабив трос разблокировки. Для этого обратитесь к инструкции. Убедитесь. Что дверь можно закрывать и открывать вручную при максимальной мощности 225Н. Повторно подсоедините каретку.

	Используя  имеющиеся устройства управления и остановки (кнопочный и замковый переключатель или радиопередатчики), проведите испытания по открытию, закрытию и остановки двери;  убедитесь, что операции соответствуют техническим требованиям.

  Проведите несколько испытаний для того, чтобы оценить работу двери и проверить наличие дефектов в сборке или монтаже,  а также точки трения.

	Проверьте работу устройств защиты всей системы (фотоэлементы, чувствительные кромки, аварийный ограничитель и т.д.); Каждый раз, когда устройство приводится в действие, на блоке управления для подтверждения действия должна дважды загореться надпись “OK”  .

	Убедитесь, что устройство блокировки (STOP) соединено с дверью в воротах (при наличии).

Для того, чтобы проверить фотоэлементы и убедиться, что они не мешают работе других устройств, поместите цилиндр (диаметр – 5 см, длина – 30 см на оптическую ось, сначала ближе к  TX, затем - к RX и  последнее – в центре между ними; убедитесь, что во всех указанных случаях устройство работает,  начиная с активного режима и заканчивая  аварийным состоянием и наоборот, запланированное действие выполняется на блоке управления. Например: во время маневра закрытия оно переменяет движение

	Движущееся полотно ворот может вызвать  опасные ситуации.  Чтобы предупредить их появление, используется ограничение ударной силы. Измерьте силу (описание дается в стандарте EN 12445). Если устройства контроля двигателя и  токовой чувствительности используются в качестве вспомогательных функций системы снижения ударной силы, испытайте и обозначьте настройку, которая обеспечивает получение наилучших результатов.

Document produced by Nice S.p.a. for installers – All rights reserved	Page   	 of