1. Назначение Электромеханическая защелка ПОЛИС 12А предназначена для надёжного запирания дверей, ворот и калиток с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами и кодовыми панелями. Улучшенная система автоматического взвода защёлки обеспечивает уменьшенное и постоянное усилие взвода защёлки, что позволяет использовать защёлку совместно с доводчиком двери. 2. Технические характеристики 1. Напряжение открывания - 12В., 0,6А. 2. Диаметр засовов - 18мм. 3. Ход засовов - 17мм. 4. Габаритные размеры корпуса - 140х92х30мм. 5. Масса - 1,4кг. 6. Рабочий диапазон температур - + 60 - - 40 градусов. Комплектность 1. Защёлка электромеханическая - 1шт. 2. Запорная планка - 1шт. 3. Накладка - 1шт. 4. Ключи - 3шт. 5. Паспорт - 1шт. 4.Рекомендации по установке Электромеханическая защёлка ПОЛИС 12А может быть установлена на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу. Изменение направления открывания достигается перестановкой следующих деталей: кулачка – 1, оси кулачка – 4 (Рис.1). Перестановка указанных деталей осуществляется в следующей последовательности: - отвинтите два винта крепления крышки –7 и снимите крышку (на рисунке не показаны); выверните фиксирующую шпильку – 6; выньте ось – 4, кулачок – 1 ; переверните и вставте кулачок – 1 в корпус защёлки и, совместив отверстие в кулачке с отверстием – 10 в корпусе защёлки, установите в них ось – 4. завинтите фиксирующую шпильку – 6 и установите крышку защёлки. 4.2. Для чёткой работы защёлки зазор между защёлкой и запорной планкой при закрытой двери должен составлять 2-4мм.(Рис.2). Засовы должны свободно входить в отверстия в запорной планке.

4.3.При установке защёлки на ворота или калитки желательно защитить защёлку от прямого попадания осадков. При невозможности обеспечить такую защиту необходимо, для предотвращения скапливания воды внутри защёлки, просверлить в нижней стенке корпуса защёлки и запорной планки отверстия диаметром 5мм.(Рис.2). 4.4. Для надёжной работы защёлки в зимних условиях необходимо выполнение следующих рекомендаций: засовы должны быть чистыми без следов смазки; не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита; обязательное выполнение п.4.4. а) б) Рис.1 а) б) Расположение деталей при установке Расположение деталей при установке защёлки на дверь, открывающуюся защёлки на дверь, открывающуюся наружу. внутрь. 1 – кулачок 7 – отверстия крепления крышки 2 – толкатель 8 – сердечник электромагнита 3 – пружина толкателя 9 – пружина флажка 4 – ось кулачка 10 – отверстия для оси кулачка 5 – флажок 6 – шпилька

Рис.2 5.Техническое обслуживание 5.1. Защёлка ПОЛИС 12А не нуждается в специальном техническом обслуживании и дополнительной смазке. 5.2. Если после взвода защёлки не происходит фиксации засовов в закрытом состоянии, следует проверить отсутствие смазки на сердечнике электромагнита – 8 и натяжение пружины флажка – 9. При необходимости удалить смазку с сердечника электромагнита. Натяжение пружины флажка устанавливается по напряжению срабатывания защёлки – 12В. 6. Гарантийные обязательства 6.1. Гарантийный срок – 1год. 6.2. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя защёлка подлежит бесплатному ремонту или замене. 6.3. Не допускается изменение заводских регулировок пружин и других деталей защёлки. 6.4. Не подлежит гарантийной замене защёлка с механическими дефектами и доработками корпуса. 6.5. Защёлка ПОЛИС 12А соответствует ТУ 4981-001-02253261-2001. Обязательной сертификации не подлежит. Штамп ОТК Дата продажи___________________ Штамп продавца

Электромеханическая защёлка с цилиндровым механизмом ПОЛИС 12А