ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТИПА «RODEO»

Автоматическая система для раздвижных дверей с микропроцессорным управлением

Вес каждой створки - 125 кг

______________________________________________

Технические       данные

______________________________________________

1. Напряжение                              230 В (AC/DC)

питания                                      24 В (AC/DC) для  дополни-

тельного оборудования

2. Рабочая частота                       50/60 Ватт

3. Потребляемая                           Автоматической  системы  90 Ватт

мощность                                     Дополнительного оборуд.     20 Ватт

4. Режим работы                            Интенсивный

5. Управляющая                           Зубчатый ремень HTD 8M

система                                       (передача)

6. Максимальная                            RODEO 1  40 см\сек

скорость открывания                 RODEO 2   75 см\сек

7. Задержка перед

автоматическим                          13 сек. максимум

закрыванием

8. Максимально                               8 кг

прилагаемое

усилие

9. Рабочий диапазон                        от - 20С до  +70С

температур

10. Регулировочные                          1. скорость открывания

параметры                                   2. скорость закрывания

3. задержка перед

автоматическим закрыванием

4. чувствительность системы

обнаружения препятствия

5. скорость замедления

6. точка начала замедления

7. неполное закрывание

___________________________________________________________

размеры

Основные размеры необходимые для установки автоматической

системы доступа фирмы САМЕ .На приведенном чертеже

А – ширина дверного проема

Т – полная длина несущего профиля на которую монтируется автоматический механизм

Расчетная связь между этими 2-мя размерами Т=Ах2 + 20мм

На чертеже представлены образцы для автоматических дверей с

двумя створками (слева) и с одной створкой (справа)

Внимание! ! !

Когда профили 20 и 40 серий используются в конструкции

дверного проема , различные размеры могут быть несколько больше

приведенных здесь. Смотрите документацию поставляемую

с профилями.

Основные размеры:                                     Другие размеры

Т – основная длина планки                         Vp –  ширина проема

А – Основная ширина дверного                  s – зона перекрытия

проема                                                           между раздвижными

дверями и неподвижной

частью (стены и \ или

недвижимые двери)

стр. 4

Диаграммы  стеклянных дверных створок

Расчетные параметры  Y= высота на которую

монтируется несущий профиль = Н + 18мм

Н = рабочая высота  проема

V = высота стеклянной двери

На чертеже приведены посадочные

размеры для подвесного и нижнего

направляющего профиля.

стр. 5

стеклянные дверные створки без               стеклянные дверные створки

нижнего направляющего профилем          без нижнего направляющим

профилем

На приведенных чертежах показаны шаблоны для сверления отверстий под стеклянные двери и несущего профиля.

стр. 6

Диаграмма дверных створок окантованных профилем

на приведенных чертежах

представлены расчетные параметры

для дверного проема с

каркасом

Y = высота на которую

монтируется несущий

профиль.

H = рабочая высота проема

I = высота дверной створки

окантованной профилем

На правом чертеже показана планировка

дверной створки окантованной

профилем включающую внешнюю

установку нижнего направляющего

профиля.

стр. 7

Дверные окантованные створки     Дверные окантованные створки

без нижнегонаправляющего            с нижним направляющим

профиля                                               профилем

Представлены установочные размеры .

стр. 8

Установка несущего профиля

1. Демонтируйте крышку профиля как описано ниже

2. Отсоедините тележку от поддерживающего

профиля в следующем порядке

2.а. Отвинтите монтажные

болты и отсоедините тележку

(укрепленного на ремне) от

соединительного кронштейна.

На чертежах приведены

методы крепления тележки

горизантально и вертикально

по отношению к крепежной  системе

2.б. Отвинтите зажимы

крепящие тележки

и снимите их

2.с. Приподнимите тележку

для перемещения из

направляющего профиля

3. Просверлите отверстия в профиле для проводки кабеля питания

и установки датчиков привода   (фотоэлементов)

4. Разместите автоматическую систему по центру дверного проема

5. Используя предусмотренные отверстия закрепите автоматическую

систему  и и проверьте ее на ровное  горизонтальное положение.

стр. 9

Установка дверных створок

1. Закрепите тележку на дверной створке в следующем

порядке :

На чертежах приведены

установочные параметры

для одной створки и для

двух створок .

2. Приподнимите дверные створки и правильно установите их

в направляющий профиль

3. Поднимите и зафиксируйте зажимы крепящие ролики

без усилия .

4. Заново прикрепите тележку к соединительному кронштейну

ременного профиля.

стр. 10

Механизм регулировки

Тележки  могут использоваться для

установления   дверных створок

следующими настройками :

------ вертикальная настройка Rv

------ поперечная настройка Rt

------ горизонтальная настройка Ro

Для настройки тележек поверните

крепежные скобы и болты в

положение А и В. D и E .

стр. 11

Вертикальная настройка Rv

Для того чтобы получить  ровное

вертикальное положение дверных

створок установите тележки в следующем

порядке

-------- отвинтите болты А

-------- поверните болт В вертикальной

настройки , пока двери не встанут по

возможности более перпендикулярно

земле.

Если для автоматической системы будут

использоваться привода для двух

раздвижных створок настройте этот болт (В) таким образом чтобы не было проема  между створками между створками дверей когда они закрыты.

-------- после завершения настройки  закрепите  болты А и вручную двигайте

дверь предварительно убедившись в отсутствии механических помех между

раздвижными дверями и полной(сверху и снизу) линией движения.

Если необходимо то дверная створка целиком может быть поднята

настройкой обоих тележек.

Поперечная настройка Rt

Вертикальное размещение тележки  на несущем профиле может

быть параллельно несущему профилю. Если тележки выходят за

установленные пределы (т. е. дверная створка не движется свободно)

необходимо предпринять следующее

----- ослабить крепежи и болты  С

----- Установить тележки с направляющим

профилем  (например по измеренному

расстоянию Q  между  корпусом тележки

и несущим профилем ).

----- Двигать вручную дверь предварительно

убедившись в отсутствии механических помех между раздвижными

дверями  и полной (сверху снизу) линией движения.

----- Закрепить болты согласно инструкции по крепежу тележки.

Горизонтальная настройка Ro

(только для комплекта RODEO2)

Для настройки (+-4мм) положения точки , где встречаются

при движении две дверных створки -- ослабить крепежные

зажимы  и болты D  и двигать двери одновременно. Для

грубой настройки двигайте ременную присоединяемую

систему предварительно ослабив крепежи и болты E.

После настройки закрепите болты.

стр. 12

Настройка натяжения

ременного привода

Если необходимо то

незадействованный  в

работе блок может

быть использован для

настройки натяжения

ременного привода.

Процесс настройки следующий :

1. Ослабить монтажные

болты на приводе

2. Вращать монтажные болты

до момента нужного натяжения

ременного привода.

3. Осторожно закрепить монтажные

болты в положении нужного

натяжения ременного привода.

На чертеже приведены посадочные положения болтов крепящих

блок и болтов для регулировки натяжения ременного привода.

Противоколебательный кронштейн на установочном профиле

Этот кронштейн предотвращает колебания

установочного профиля

и его прогибы. Один кронштейн

устанавливается когда планка

монтируется на высоте до 2.80 м  и

оба кронштейна устанавливаются

когда планка монтируется на высоту выше

чем 2.80 м . Если необходимо то кронштейну

может быть придана соответствующая профилю форма.

Настройка механических стопоров

Механические стопоры используются

при установке и настройке

ширины проема на который открываются

дверные створки таким образом чтобы

они не двигались до конца на всем протяжении

своего пути.

------ Ослабьте монтажные болты и переместите

эти стопоры в нужное положение.

P.S. Механические стопоры должны быть

правильно размещены и  крепиться для

предотвращения повреждений в

направляющем профиле и таким

образом , чтобы была предусмотрена

возможность их регулировки.

На чертежах приведены

посадочные положения

механических стопоров

и противоколебательных кронштейнов.

стр. 13

Опора ременного привода

Опора ременного  привода используется для контроля вибрации

ремня. Опора ременного привода устанавливается по центру

автоматической системы если длина поддерживающего профиля

для двух дверных створок превышает 3020 мм . Если необходимо

опоре может быть предан соответствующая профилю форма .

P. S . Убедитесь что опора ременного привода не соприкасается

с подвижными частями в течении всего цикла движения .

Необходимо проверить следующие моменты монтажа :

1. После установки планки и всех механических настроек убедитесь

что :

------ нет  повреждений и дефектов производственных и монтажных.

------ нет инородных предметов и/или все оборудование расположено на внутренней стороне планки.

------ дверные створки установлены ровно и механические

стопоры установлены корректно как описано выше .

Перед подачей электропитания автоматической системы проверьте

вручную открывание и закрывание системы (усилие прикладывайте

прямо по направлению движения двери).

стр.14

На чертеже обозначены (слева направо по порядку)

1. выводная плата для подключения дополнительных функциональных узлов

2. установка различных функциональных настроек

3. предохранитель на 1.6 А

4. световые индикаторы

5. блок переключателей

6. кнопка сброса

7. выводная плата для подключения мотора

стр. 15

Кнопка сброса

Очистите память и запустите автоматическую систему в режиме

автоматической настройки .

ВНИМАНИЕ !!!

Не допускайте следующих операций :

------ электрического подсоединения / монтажа проводов

------ замены электрической платы до тех пор пока не будет

отсоеденено питание и красный кабель «+» не будет

отсоединен от резервной батареи.

На чертеже ниже показана выводная плата для подключения дополнительного оборудования .

Разъемы

10 - 11    24В (AC| DC) для подключения дополнит.

оборудования.

1 - 2        Стоп

2 - С1    Фотоэлементы

2 - Ri      Контакт для подлючения центрального датчика

(используется только при установленном интерфейсе)

2 - R1      Контакт для подключения внешнего датчика (может не

использоваться)

2 - R2      Контакт для подключения внутреннего датчика

2 - M       Контакт для подключения устр. «по-шаговой установки»

стр. 16

Подключение и настройка

На верхнем чертеже установка различных режимов настройки

1. Режим замедления

2. Частичное открывание

3. Автоматическое закрывание

4. Установка скорости замедления

5. Установление скорости закрывания

6. Установление скорости открывания

7. Установление чувствительности обнаружения препятствия

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ НАСТРОЙКИ

| номер | функция | значение |
| --- | --- | --- |

1

|  | Замедление | начальная точка |
| --- | --- | --- |

2

|  | Неполное открывание | 60 – 90 % |
| --- | --- | --- |

3

|  | Задержка перед автоматическим закрыванием |
| --- | --- |

0.5 – 13 сек.

4

|  | Скорость замедления | 4 –12 см\сек |
| --- | --- | --- |
| 5 | Скорость закрывания |

RODEO 1

10 – 40 см\сек

RODEO 2

| 20 – 75 см\сек |
| --- |
| 6 | Скорость открывания |

RODEO 1

10 – 40 см\ сек

RODEO 2

20 – 75 см\сек

7

Чувствитель

ность обнаружения препятствия

до 5 кг

Значение световых индикаторов

| № светодиода | состояние светодиода |
| --- | --- |

состояние

системы

1.

вспыхивание

Шифратор бездействует

1.

горит

Шифратор

бездействует

2.

горит

Резервная батарея разряжена

3.

горит

Импульс амплитудой 24В

(AC)

4.

горит

Контакты фотоэлементов

разомкнуты

5.

горит

Функция интерфейса

включена

6.

горит

Сбой на электробло -

кировке

7.

горит

Проводка сигнала на токовый датчик

| 8. | вспыхивание |
| --- | --- |

Начат цикл автоматического

закрывания

8.

вспыхивание

«Считывание» ошибки в течении цикла автоматической настройки

6/7/8

горит

Прекращение процедуры автоматической настройки

БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| № переключателя | положение | функциональное назначение |
| --- | --- | --- |

1

| ON | параметры памяти (используются при автонастройке) |
| --- | --- |
| 2 |  | не используется |
| 3 |
| не используется |
| 4 | ON | отключение фотоэлементов |
| 5 | ON |

«пошаговая»

операция

6

ON

обеспечение интерфейса с другой автоматической

| системой |
| --- |
| 7/8 | ON | отключение электрозамка |

7

8

ON

OFF

продолжение операции блокировки (блокировка

закрытых и открытых дверей)

7

8

OFF

ON

продолжение операции электроблоки-

| ровки (блокируемые двери закрыты) |
| --- |
| 7/8 | OFF |

электроблокировка (местный контроль осуществляемыйфункциональ-

ным переключателем

| МА7041) |
| --- |
| 9/10 | ON | резервная система закрывает двери в случае сбоя по питанию |

9

10

OFF

| ON | резервная система открывает двери в случае сбоя по питанию |
| --- | --- |

9/10

OFF

продолжение нормальной работы системы от резервной батареи в случае

сбоя по питанию

ПОДСОЕДИНЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ПРЕДИСЛОВИЕ

С целью упрощения монтажа по всей длине планки предусмотрено пространство для проводки и размещения проводов.

Два концевика № 2 обеспечивают подключение подключение к выводной плате дополнительного оборудования.

Кабели питания могут быть расположены на левой стороне планки где расположен трансформатор.

Кабели питания «+» и  «- (земля)» подсоединяются к этому трансформатору.

Порядок подсоединения

1. Подсоедините внешний датчик к концевикам 2 – R1 на выводной плате в электрическом коробе

2. Подсоедините внутренний датчик к концевикам 2 – R2 на выводной плате в электрическом коробе

3. Подсоедините датчик питания датчик питания к концевикам

10 –11 на выводной плате в электрическом коробе

4. Подсоедините кабель питания «+» к соответствующим выводам на трансформаторе

5. Подсоедините кабель питания «- (земля)» к соответствующим

выводам на трансформаторе.

Защита по току 30 мА обеспечивается предохранителем на 5 А

(тогда как по итальянским стандартам параметры соответст. 46 и 90). Если используется 24-х вольтовое питание то подсоединение может быть произведено напрямую на выводную плату в электрическом коробе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Перед запуском убедитесь что :

1. Электрозамок работает (без подачи тока)

2. Установлено требуемое натяжение ременного привода

3. Монтаж произведен правильно

4. Все двери свободно открываются и отсутствуют помехи в  направляющем профиле.

5. Все монтируемое оборудование надежно закреплено.

6. Датчики корректно расположены и не блокированы.

7. Необходимые функции правильно установлены блоком

переключателей.

8. Ручки настройки установлены в среднее положение.

ЗАПУСК / НАСТРОЙКА

1. Включите питание

---- должен загореться индикатор № 3

2. Установите переключатель №1 в положение ON

---- индикатор № 3 должен погаснуть а инд. № 8 – загореться

---- система будет срабатывать в течении всего цикла открывания и закрывания дверей.с пониженной скоростью и будет останавливаться в положении максимального открытия в конце цикла .

---- индикаторы №№ 6 7 8  должны гореть.

3. Установите переключатель №1 в положение  OFF ----  индикаторы №№ 6 7 8 должны погаснуть а инд. №3 –  загореться.

4. Убедитесь в том что функциональный переключатель МА7041(если установлен) установлен в положении «открыть» (по сигналам  индикаторов).

5. Используйте клавишу «удаленного доступа» или отключение   одного из датчиков на концевиках 2-R1 / 2-R2 для начала цикла открывания .

---- В конце цикла  автоматическая система будет останавливаться в точке закрывания.

6. Начало следующего цикла открывания

---- автоматическая система будет выполнять полный цикл

открывания – закрывания.

7. Выполнение номера исполняемого цикла  и настройка ручек

регулировки 1 4 5 и 6 до необходимой скорости.

8. Настройте ручку 7 (чувствительность обнаружения препятствия) согласно весу и размеру дверных створок (обычно эта настроечная величина устанавливается в 15 раз больше чем максимально прилагаемое  к дверной створке в течении цикла открывания).

9. Настройте ручку № 3 для получения необходимой задержки перед автоматическим закрыванием.

10. Ручка №2 настраивается только если функциональный переключатель МА7041 установлен в положение «неполного открывания».

11. Используйте рычаг ручного управления системой для переключения электрозамка.

Если автоматическая система останавливается в течении цикла закрывания может быть установлена неверная полярность мотора.

В этом случае проделайте следующее :

---- отсоедините кабель питания «+»

---- убедитесь что переключатель №1 установлен в  положение OFF

---- реверсивно подключите мотор к концевикам M-N  на выводной плате которая находится в  электрическом коробе (справа)

---- заново начните процедуру запуска - настройки из

точки №1.

функции безопасности  --- функции автоматической системы, когда предохранительные системы отключены.Когда предохранительные датчики обнаруживают помеху активизируется микропроцессорная система контроля (находится в электрическом коробе).

повторное открывание     если автоматическая система закрыта

остановка                               если автоматическая  система открыта

Будет открываться повторно когда активизируется

автоматический таймер закрывания

Препятствие остается на том же месте :

В течении цикла    автоматическая система будет автомат.пытаться

закрывания            закрыть двери 4 раза подряд после чего система выдерживает паузу

до поступления следующей команды.

В течении цикла    Автоматическая система будет

открывания            автомат.  останавливаться  обнаруживая препятствие и закры-

ваться повторно при активизации автомат. таймера закрывания

Автоматическая система будет  пытаться открыть дверь 3 раза

подряд  после чего выдерживается пауза до поступления

следующей команды.

( В обоих случаях обычные действия с программными установками

будут резюмироваться при перемещении препятствия).

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

С остановкой дверей меняется соединение M-N выводной плате

для подключения мотора (плата расположена справа в электрическом коробе)

Перенастройте электрозамок МА7012 (если установлен)

Нажмите кнопку «СБРОС» на электрич. коробе (если устройство

уже настроено то предыдущие установки будут стерты)

Запустите автоматическую систему заново как описано в главе

«ЗАПУСК АВТОМАТ. СИСТЕМЫ».

ФУНКЦИИ ИНТЕРФЕЙСА

Электрическое/функциональное соединение двух автоматических

систем для контроля доступа и/или пропускания потока (людей)

через область пропускания. Интерфейс используется для снижения

энергопотребления и/или контроля доступа и/или ограничения

пропускной способности в противоположном направлении.

ПРОИЗВОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Когда один из датчиков (внешний или внутренний) обнаруживает

наличие объекта то автоматическая система открывает первичные двери и одновременно закрывает вторичные двери.

Таким образом инициализируя конец операции закрытия вторичных дверей.

Стандартная последовательность :

1. Обнаружение объекта внутренними и внешними датчиками

2. Открывание 1-ой двери /дезактивация противоположного датчика

3. Закрывание 1-ой двери

4. Обнаружение объекта средним датчиком

5. Открывание 2 - ой двери

6. Закрывание 2-ой двери /активизация противоположного датчика/

Используя способ подключения приведенный на соответствующей

диаграмме соедините между собой два электрических короба.

Установите переключатель 6 одной из автоматических систем в положение ON это будет означать что эта автоматическая система

обладает статусом «МАСТЕР»

Подсоедините функциональный переключатель МА7041 (если установлен) и все датчики системы к тому электрич. коробу

который обладает статусом «МАСТЕР» (которая будет контролировать другие А.С.)

Однако фотоэлементы и резервные батареи должны быть

подсоединены к автоматической системе которую они контролируют и запитываютю

Установка настроек двух автоматических систем производится независимо друг от друга.

стр. 23

Электрический замок МА7012

Электро-механическая система для запирания  дверных створок --механический блокиратор гравитационного действия и электрическая

разблокировочная система . Это устройство запирает дверные створки

в закрытом положении (и / или в открытом положении) кронштейном

установленным на одной из тележек .

Используя переключатели 7 и 8 возможно следующее программирование

эвлектрозамка :

7 ON    Выключение . Эта настройка

8 ON    используется когда электрозамок

не установлен .

7 ON    Дверь запирается при закрытых

8 OFF  дверных створках . Обычная

операция : электрозамок запирает

закрытые двери и

разблокируется когда поступает

команда «ОТКРЫТЬ» . Эта

установка по умолчанию .

7 OFF   Дверь запирается в открытом

8 ON     или закрытом положении .

Электрозамок запирается каждый

раз когда дверь закрывается или

(особенно при установке 1)

открывается и разблокируется

каждый раз  при команде

«ОТКРЫТЬ» или «ЗАКРЫТЬ»

7 OFF    Задержка запирания Электроза-

8 OFF    мок разблокируется когда пос-

тупает первая команда

«ОТКРЫТЬ»

при инициализации запуска

или  после сбоя по питанию

или когда набрана установка

«ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ» на МА7041.

Замок запирается когда набрана

установка «ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ»

на МА7041.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МА7032  резервная система питания

Эта резервная система открывает дверь в случае сбоя по питанию.

Включает в себя две 12-вольтовых батареи обеспечивающих

аварийное питание автоматической системы.

Используя переключатели 9 и 10 резервная система может быть

запрограммированна при сбое по питанию следующим образом :

9 OFF  Только открывание . Двери

10 ON    открываются и остаются

открытыми до тех  пор пока

не будет восстановлено

питание . Эта установка по

умолчанию.

9 ON     Только закрывание . Двери

10  ON     закрываются и остаются

закрытыми (даже если на

плате МА7041 установка

«ДВЕРЬ ОТКРЫТА») до

тех пор пока не будет

восстановлено питание .

9 OFF    Обычная операция . Двери

10 OFF    работают в нормальном

режиме так долго насколь

ко хватит энергии батареи

P.S.  Если установлена функция переключателя МА7041

убедитесь что выбрана функция «РЕЗЕРВ» (Это

будет показывать желтый мигающий индикатор) .

В любом случае когда будет восстановлено питание система

автоматически перейдет в нормальный режим работы .

| Возможные неисправности | Причина и устранение |
| --- | --- |

1. Автоматическая система не открывается

A-B-C-D-E-F-G-L-Q-U-V

2. Автоматическая система не закрывается

F-G-M-N-Q

3. Автоматическая система не открывается полностью

E-F-H-I-O-P-Q

4. Автоматическая система не закрывается полностью

E-O-P-Q

5. Автоматическая система работает только на пониженной скорости

E-G-H-O-P

6. Электрозамок не разблокируется и непозволяет двери открыться

D-L-U

7. Фотоэлементы не срабатывают

G-L-M-N

8. Автоматическая система не работает при установке соответствующего положения функционального переключателя

| D-E-G-H-L-O-Q-R-S-T |
| --- |
| 9. Резервная система не работает | E-F-H-O-S-T |

10. Автоматическая система чрезвычайно шумит при работе

E-H-O-P

A  	нет питания либо подается недостаточное (избыточное питание)

либо перепутан «+» с «-(земля)»

B        короткое замыкание (перегорел предохранитель)

C        недостаточная чувствительность настройки

D        кронштейн который крепит электроблокиратор к роликовому

приводу установлен неправильно

E         существуют механические помехи между раздвижными дверными

створками и неподвижными частями

Например: 1.между дверными створками и полом

2.между недвижимой дверной створкой и

двигающейся дверной створкой

3. двигающейся дверной створкой и неподвижно

монтируемым направляющим  профилем

4. поддерживающей лентой и неподвижными

дверными створками.

F        функциональный переключатель установлен в неправильное

положение

G        основная плата ZP7 неисправна

H        неправильное натяжение ременного привода

I          механические стопоры неверно установлены

L         неправильное электрическое подключение

M        Устройства защиты не подсоединены к контактам 2 - С1

и контакты разомкнуты

N         фотоэлементы неправильно установлены либо не работают

O         существуют механические помехи между подвижными

частями (например между роликовым приводом и

направляющими тросами).

P          производственные дефекты в направляющем профиле

Q         шифратор не исправен

R          неверное подсоединение мотора

S           электрическая плата МА7032 автономной системы не

исправна

T           села эл.батарея

U          микропереключатель на электрозамке неисправен

V           мостовое соединение 1 -2 неверно