ООО "Пожарные системы"

Блок

питания стабилизированный

КВАНТ-12/1,0

ПАСПОРТ

# Санкт-Петербург

2005

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления лиц, эксплуатирующих прибор, с основными техническими характеристиками, правилами эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения прибора.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания стабилизированный «КВАНТ–12/1,0» предназначен для электропитания различных устройств постоянным напряжением  при температуре окружающей среды от +5° C  до +40° С.

Режим работы – круглосуточный.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе	– 220В / 50Гц.

- Напряжение на выходе	– 13,5 В

- Ток нагрузки	– 1 А

- Блок автоматически переходит в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения.

- Блок обеспечивает защиту от короткого замыкания по выходу с отключением выходного напряжения.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

– Блок питания «КВАНТ-12/1.0»	1

– Паспорт	1

– Коробка упаковочная	1

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Блок должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

- Подключение источника к сети 220 В осуществляется только при отключенном напряжении питания.

- При монтаже блока особое внимание обратить на надежность его заземления.

- Категорически запрещается производить замену АБ и какие-либо работы с открытой крышкой блока при включенном питании 220 В.

- Запрещается подключать нулевой провод к клемме заземления.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ

  - Основание блока крепить в вертикальном положении к стене шурупами.

  - Подключение соединительных линий произвести в следующей последовательности:

  - подключить нагрузку к выходным клеммам, соблюдая полярность,

  - подключить сетевые провода к контактам клеммной колодки 220В ,

  - подключить аккумуляторную батарею, соблюдая полярность (к проводу красного цвета подключить положительный вывод АБ).

  - Включить сетевое напряжение.

- ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок эксплуатации блока  устанавливается  12 месяцев со дня продажи.

  - Безвозмездный ремонт или замена блока в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем или поставщиком при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания стабилизированный «КВАНТ–12/1,0»,

заводской № ______________ , соответствует комплекту заводской документации, требованиям ТУ 4371-003-54246246-2003 и признан годным к эксплуатации.

| Дата изготовления |  |
| --- | --- |
| Представитель ОТК | М.П. |