Автоматическая система для распашных ворот рычажного типа.

Стандартная установка

Сечения кабеля для двигателя:	4х1,5мм до 20м;	4х2,5мм до 30м.

Оборудование

- Привод FERNI

Аксессуары

- Блок управления

- Радиоприемник

- Антенна

- Сигнальная лампа

- Ключ-выключатель

- Фотоэлементы безопасности

- Электрический замок

Основные характеристики

- Автоматическая система со складывающимся рычагом для распашных  ворот.

- Проектирование и конструкция полностью принадлежит фирме CAME в соответствии с существующими стандартами безопасности (UNI 8612) и классом защиты IP54.

- Гарантия 12 месяцев, если не вмешивались неуполномоченные лица.

| Версии | Аксессуары |
| --- | --- |
| F 1000 | F 1001 |
| ~230В–150Вт нереверсивный редуктор | Узкий телескопический рычаг (для ворот с одной створкой и шириной от 0,5 до 2м) |
| F 1100 ~230B-110Вт нереверсивный редуктор | H 3000 Система ручной разблокировки в защищенном корпусе с тросиком (длина 5м). Редуктор разблокируется круглой ручкой или кнопкой. |
| F 1024 ~24В-180Вт нереверсивный редуктор | LOCK 81 Одноцилиндровый электрический замок LOCK 82 Двухцилиндровый электрический замок |

## Эксплуатационные ограничения

- Ширина створки до 4 метров (см. табл. на стр. 3).

- Максимальный угол открытия 90(.

- Для особо тяжелых условий работы должна применяться версия Е 1024.

Внимание! Для обеспечения легкой установки и соответствия с существующими нормами безопасности, мы рекомендуем устанавливать аксессуары контроля и безопасности фирмы CAME.

## Технические характеристики

| Тип | Вес | Напряжение питания | Номиналь- ный ток | Мощность двигателя | Режим работы | Крутящий момент | Конден- сатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F 1000 | 14,0 кг | ~230B | 1,3A | 150BT | 50% | *32нм | 10мкФ |
| F 1100 | 13,0 кг | ~230B | 1A | 110BT | 50% | *38нм | 6,3мкФ |
| F 1024 | 14,5кг | =24B | 15A | 180BT | Интенсив | *45нм | _ |

- Эти данные соответствуют номинальному напряжению питания.

* Может регулироваться при использовании блока управления фирмы CAME

## Внешние размеры

Примеры применения

#### На столбе 					С установкой на створке

## Эксплуатационные ограничения

| Ширина створки | Вес створки |
| --- | --- |
| 2,00 | 800 |
| *2,50 | 600 |
| 3,00 | 500 |
| 3,50 | 450 |
| 4,00 | 400 |

- Когда створка более 2,5м необходим электрический замок (F1000-F1024), для F1100 - необходим всегда.

## Подготовка

Перед началом установки автоматической системы, проверьте следующее:

- движение ворот должно быть плавным от полностью открытого до полостью закрытого положения, без заеданий или люфта в петлях ворот;

- сами ворота должны быть достаточно прочными и петли качественными;

- электропроводка прокладывается согласно расположению приборов контроля и безопасности (см. стандартную установку);

*Если размер В от 0 до 300мм, размер А должен быть не менее 110мм.

Если размер В от 300 до 380мм, размер А должен быть не менее 150мм.

## Установка  монтажного основания и кронштейна «А»

- Используйте болты ø 8мм и анкеры ø 14мм для установки монтажного основания на столб. Убедитесь, что минимальное расстояние редуктора относительно земли 150мм.

- Укрепите кронштейн «А» на створке ворот (используйте болты ø 8мм или сварку). Убедитесь в точности размера 450мм и размера 19мм между смонтированным на столбе монтажным основанием и кронштейном «А».

## Установка редуктора

Вставьте редуктор в монтажное основание, совместите четыре отверстия и закрепите двумя прилагаемыми болтами М 8 х 110мм.

Для правосторонней установки, измените положение редуктора, используя другие две пары отверстий (см. рис. 1).

## Применение прямого и изогнутого рычагов

Вставьте прямой рычаг в ведущий вал редуктора, выровняйте торцы валов, плотно закрепив шайбу винтом М6 х 20 и зафиксируйте ось рычага двумя парами стопоров. Соедините два рычага винтом М8 х 16 с шайбой. Разблокируйте редуктор, повернув ручку по часовой стрелке, и прикрепите изогнутый рычаг к кронштейну «А» винтом М12 х 50 и гайкой М12. Для правосторонней установки см. рис. 2.

Блоки управления ZA3 ZM2: электрические соединения	F1000-F1100

Установите блок управления и подсоедините провода, как показано на рисунке.

Блоки управления ZL19: электрические соединения.

Установите блок управления и подсоедините провода, как показано на рисунке.

Установка ограничительного микровыключателя на открывание           F1000-F1100

Разблокируйте редуктор и откройте створку ворот до нужного положения. Затем поверните верхний кулачок на валу редуктора до размыкания микровыключателя. Закройте створку и зафиксируйте кулачок, стягивая его винтом.

Установка ограничительного микровыключателя на закрывание	F 1000

Разблокируйте редуктор и закройте створку ворот до нужного положения. Затем поверните нижний кулачок на валу редуктора до размыкания микровыключателя. Откройте створку и зафиксируйте кулачок, стягивая его винтом.

Установка ограничительного микровыключателя на открывание и микровыключателя на замедление при закрывании		F 1024

Разблокируйте редуктор и откройте створку ворот до нужного положения. Затем поверните верхний кулачок до размыкания микровыключателя. Закройте створку и зафиксируйте кулачок, стягивая его винтом.

Приоткройте створку и закрывайте ее, остановив  за 100 мм до закрытого положения. Затем поверните нижний кулачок до замыкания микровыключателя. Откройте створку и зафиксируйте кулачок, стянув его винтом.

После монтажа редуктора, подключения электропроводки и выполнения регулировок, оденьте кожух, закрепив его четырьмя прилагаемыми винтами.

Аварийная разблокировка

(выполняется при выключенном моторе)

В случае сбоев или пропадания напряжения разблокируйте редуктор, используя установленную ручку.

Дополнительные аксессуары

Н 3000

Тросик одним концом (L=5м) соединен с блокиратором редуктора, другим заканчивается в защищенном корпусе.

Разблокировка вручную ручкой или кнопкой.

Важно: избегайте образования острых и прямых углов тросика.

F 1001

Прямой телескопический рычаг (для ворот с одной створкой с шириной

от 0,5 до 2м; для моделей F3000-F3024 максимальная ширина 1,5м)

LOCK81-LOCK82										F1024

Электрические замки (12В напряжение питания)

Периодическое техническое обслуживание

Эта группа приводов не требует специального техническое обслуживания. Однако из-за предосторожности и в случае тяжелых условий работы благоразумно проверять кабель, подсоединенный к двигателю, и проходной изолятор, периодически смазывать густой смазкой шарнирные соединения ведущего рычага.

# Text boxes

|  | F1000 – F1024 |
| --- | --- |