ИНСТРУКЦИЯ К АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРИВОДА К РАСПАШНЫМ ДВЕРЯМ СЕРИИ FLY

Автоматическая система FLY может быть совмещена со следующим оборудованием и дополнительными устройствами :

----- радар слежения любого вида ( активный / пассивный инфракрасный

микроволновый)

---- функциональный переключатель : вход / выход ; только вход ; только

выход ; открывание  двери ; закрывание двери . Каждая функция может

б+ыть выбрана с или без резервной  системы

------ фотоэлементами безопасности

------ системным интерфейсом

------ электрической резервной системой (двери автоматически открываются и

остаются  открытыми в случае сбоя по питанию)

------  кнопочная панель для удаленного контроля

------ 12 - ти вольтовый электрозамок

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА FLY  ОБОРУДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ  ФУНКЦИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ :

------ автоматическое закрывание (с настройкой задержки закрывания от 2 до 12

секунд) ;

------ системой обнаружения препятствия с замедлением движения двери в

течении цикла открывания и закрывания

------ настройка чувствительности обнаружения препятствия

------ настройка скорости открывания закрывания и замедления перед

закрыванием

------ настройка точки начала замедления

------ настройка срабатывания мотора в процессе закрывания

------ система PUSH  и  GO позволяет двери открываться под  углом

выстановленным на системе PUSH и GO .

Таким образом дверь может открываться  пользователем на такой угол

чтобы  это было ему удобно --- даже тогда когда его руки заняты .

-----  совместно с системой WIND STOP автоматическая система оказывает  постоянное давление на замок когда дверь закрыта для  предотвращения случайного открывания  двери  ветром  или в других случаях ( например тогда когда тяжелые объекты создают  сильные воздушные течения ) .

С системой WIND STOP дверь остается закрытой .

`