Инструкции по монтажу стальных дверей

Для монтажа стальной двери вам необходимо выполнить следующее: 
Подготовить проем (размер проема указан в паспорте изделия, максимальный допуск +25 мм с каждой стороны); 
Вскрыв упаковку, установить дверь в подготовленный проем с той стороны, куда предполагается ее открывание; 
Зафиксировать раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери; 
Открыв дверь, с помощью перфоратора (эл. дрели), через предусмотренные на раме места сделать отверстия в стене для штатных анкерных болтов (диаметр 14 мм, min глубина 130 мм); 
Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, торцевым ключом №17 затянуть гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закрыть отверстия в раме пластиковыми заглушками; 
Установить в замок цилиндр и собрать фурнитуру (см. инструкцию); 
При необходимости аккуратно заполнить монтажной пеной или цементным раствором пространство между стеной и рамой двери. 
Снять защитное покрытие с дверного полотна и рамы. 
Ваша дверь установлена и готова к эксплуатации.

Список инструмента, необходимого для монтажа:

Рулетка-3 метра; 
Уровень; 
Молоток; 
Дрель-перфоратор; 
Сверло диаметром 14мм и рабочей длиной min 150мм с победитовым наконечником; 
Торцевой ключ №17 (min длина головки 45 мм); 
Отвертка крестовая.

Инструкция по монтажу фурнитуры

Комплектность:

Сменный цилиндр с двумя комплектами ключей Master-Lock (3+5) - 1шт 
Броненакладка на замок внутренняя с ручкой и вертушком - 1шт 
Броненакладка на замок наружная с ручкой - 1шт 
Бронечашка (защита цилиндра) - 2шт 
Шайба пластиковая под броненакладку на замок - 2шт 
Винт М5х75 - 1 шт 
Винт М5х70 - 2шт 
Квадратный штифт под ручки - 1шт 
Винт М4х80 - 2шт 
Шайба металлическая под бронечашку (защиту цилиндра) - 4шт 
Порядок сборки фурнитуры:

Установить в замок цилиндр [1] (длинной стороной к наружной стороне дверного полотна), зафиксировать его винтом М5х75 [6] с торца двери. При необходимости оригинальный цилиндр можно заменить на соответствующий по размерам и конструкции цилиндр любого производителя. 
Установить бронечашки [4](чашка с резьбовыми отверстиями наружной с стороны дверного полотна), при необходимости предварительно подложив под каждую из них по 1 или 2 металлических шайбы [10]. Закрепить чашки 2-мя винтами М4х80 [9]. 
Вставить в замок квадратный штифт под ручки [8]. 
Установить броненакладки [2,3] с пластиковыми шайбами [5], совместив штифты вертушка и ручек с соответствующими отверстиями в замке и накладках, после чего стянуть накладки 2-мя винтами М5х70 [7].