Электромеханический редукторный двигатель для подъемных ворот

на пружине или с противовесом

(SP 6065 и SP 6100)

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей

# Модели и их характеристики

|  | Встроенные устройство управления, радиоприемник и предупреждающая лампа. |
| --- | --- |
| SP 6065 | Максимальная сила 650 Н, 2 скорости |
| SP 6100 | Максимальная сила 1000 Н, 2 скорости |

# Технические данные

|  | Единицы измерения | SP 6065 | SP 6100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Медленно | Быстро | Медленно | Быстро |
| Питание | Вольт перем. 50/60 Гц | 230 | 230 |
|  | Вольт пост. | 24 | 24 |
| Ток | А | 0,5 | 0,65 | 1,3 | 1,5 |
| Потребляемая мощность | Вт | 120 | 150 | 300 | 360 |
| Скорость | м/с | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,135 |
| Макс. усилие | Н | 650 | 1000 |
| Тяга | Н | 650 | 1000 |
| Рабочая температура | оС (Мин./Макс.) | -20 о …+70о | -20 о …+70о |
| Рабочий цикл | % | 50 | 30 | 30 | 20 |
| Масса двигателя | кг | 13 | 14 |

# Виды использования

Моделью SPIDER (макс. путь 2500 мм) можно автоматизировать секционные и подъемные ворота на пружине с максимальной высотой 2600 мм и подъемные ворота с противовесом, максимальная высота которых составляет 2400 мм. В зависимости от высоты ворот применяются различные дополнительные принадлежности.

Секционные ворота (макс. высота = 2600 мм).

Подъемные ворота с противовесом (макс. высота = 2400 мм).

Подъемные ворота на пружине (макс. высота = 2600 мм).

# Проверочные и подготовительные процедуры

а) Внимательно прочитайте инструкцию.

б) Перед тем как приступить к установке убедитесь в том, что конструкция ворот прочна и соответствует выбранной модели редукторного двигателя.

в) Убедитесь в том, что при открывании/закрывании ворот створки не задевают ни за какие препятствия.

г) Ворота должны быть хорошо сбалансированы. В случае необходимости модифицируйте балансировочные механизмы.

д) Рядом с местом, где будет расположен двигатель, установите розетку SCHUKO, соответствующим образом заземленную, напряжением 230 В.

# Общий вид

- Двигатель SPIDER.

- Мигающая лампа постоянного напряжения 24 В.

- Селектор ключа или цифровая клавиатура.

- Пара фотоэлементов.

- Внутренняя кнопочная панель.

- Розетка SCHUKO.

- Лампа с макс. напряжением 24 В, мощностью 15 Вт.

- Кнопка «шаг-за-шагом».

Двигатель SPIDER сконструирован таким образом, что устанавливается без снятия кожуха. Процедура его сборки следующая:

# Установка

- Вставьте винты в паз как показано на рис. 1.

- Соедините секции с помощью соединительных реек с посверленными отверстиями и слегка закрутите гайки А.

- Сместите суппорт цепи В в сторону и с помощью винта С крепко соедините его с цепью. Затем сместите суппорт назад примерно на половину вдоль секций (рис. 2).

- Вставьте полученную секцию в SPIDER, надев цепь на зубчатое колесо двигателя, и затяните хомут Е винтами D. Слегка натяните цепь, а затем крепко затяните соединительные винты. Как следует смажьте цепь для обеспечения хорошей работы двигателя.

- Закрепите SPIDER на раме ворот (что рекомендуется) или на стене с помощью заклепок и анкеров (рис. 3) на расстоянии 30 мм от ворот, находящихся в положении максимального открытия (рис. 4). Уточните размеры для сверления, вставьте и закрепите кронштейны F и прикрепите SPIDER к потолку (рис. 5). Удалите все излишки.

# Установка элементов, двигающихся к концевому выключателю

Расположение элементов, двигающихся к концевому выключателю

Чтобы закрепить эти элементы следуйте инструкциям, приведенным в описании «Электронного устройства управления».

Важно: После того, как были установлены двигающиеся элементы, необходимо отрегулировать процесс закрывания. Чтобы добиться миллиметровой точности отрегулируйте ведущую тягу (рис. 6): с помощью 10 мм гаечного ключа ослабьте болты и отрегулируйте ход, используя 2 прорези, после чего крепко затяните болты.

# Регулировка максимальной силы

Откройте крышку и с помощью обычной отвертки отрегулируйте триммеры. Инструкции см. в описании «Электронное устройство управления».

# Регулировка скорости

Для регулировки скорости необходимо обеспечить доступ к внутренним элементам: откройте крышку, открутите винт G и снимите кожух.

Внимание: Кожух предохраняет от прямого контакта с внутренними токонесущими частями. Выньте вилку из розетки перед снятием кожуха и не вставляйте ее обратно до тех пор, пока работа не будет полностью завершена.

Скорость понижается при перемещении клеммы с «Быстро» (заяц) на «Медленно» (черепаха).

# Дополнительные принадлежности

SPA 4

Колебательный рычаг для подъемных ворот с противовесом.

SPA 21

Удлинитель1000 мм.

# Информация для пользователя

Когда редукторный электродвигатель будет установлен, пользователь должен быть проинформирован о принципах его работы, а также о тех опасностях, к которым может привести его неправильная эксплуатация. Пользователь должен избегать нахождения в опасных зонах, таких как зона открывания дверей, во время работы привода. Не позволяйте детям играть рядом с дверьми и держите устройство дистанционного управления вне зоны их досягаемости.

Любой ремонт, обслуживание или проверки должны производиться лишь квалифицированным персоналом сервисных центров, указанных в инструкции по техническому обслуживанию оборудования.

- В случае возникновения неполадок пользователь должен вызвать установщика оборудования и не пытаться чинить самому.

- Самостоятельно пользователь может осуществлять лишь ручное управление и управление «шаг-за-шагом».

# Ручное управление

Подсоедините провод к приводу как показано на рис. 7.

Потяните набалдашник вниз; теперь Вы можете перемещать ворота вручную.

Подсоедините металлический провод к ручке как показано на рис. 8.

Поверните ручку; теперь Вы можете перемещать ворота вручную.

Модели SP 6065 и SP 6100 снабжены ручкой для размыкания, а также металлическим шнуром, который может быть использован снаружи.

# Техническое обслуживание

SPIDER не требует особого технического ухода. Однако лучше регулярно проводить проверку натянутости цепи, то, как она двигается, в случае необходимости смазывать ее. Проверять, все ли винты затянуты. В случае необходимости замены лампы используйте аналогичную ей (24 В или 15 Вт максимум). См. также инструкции, приведенные в описании «Электронное устройство управления» для получения информации о проведении других работ по техническому обслуживанию.

# Каталог запасных частей

| № | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | PPD0124 4540 PPD0125 14540 PPD 0126 4540 MO-O 2640 RX NICE SPA20 L7 6811 PFM-A 2213 F1A 2201 MICROI-F 1617 PPD0171 4540 PMD0122 4610 PMCC2 4630 PMD0153B 4610 D6 5110 PMD0152B 4610 PMD0304 4610 BPA0286 24565 PPD0117 4540 PMD0153A 4610 MO-I 2640 PPD0116 4540 PMCCA 4630 PMCCP 4630 PPD0152C 4610 PMD0151 4610 PMD0229 4610 V5X14 5102 PMD0150B 4610 PPD0296 4640 PMD0298 4610 D6 5102 V6X16 5102 G5X6 5123 PMCSE7 4630 PMD0228 4610 R06 5120 V4.2X9.5 5101 V4.8X13-A 5101 V6X10 5102 V6X18 5102 V6X25 5102 V6X50 5102 PMD03-5 4610 V6X90 5102 D6-G 5110 V4.8X16 5101 MPSC 2601 CA5 5320 V2.9X16 5101 MP004 2601 MP005 2601 PPD0126 4540 MMCOI 2620 PPD0124 4540 R06B 5120 V4.2X9.5 5101 R06B 5120 PMD0151A 4610 CA7 5320 PMD0150C 4610 ESP6060 4870 CFSP 5320 PMCSE8 4630 PPD0150D 4540 GOR-Q 5501 V6X30 5102 | Кожух электродвигателя Крышка Кнопка Пружина кнопки Плата приемника Плата управления Лампа Держатель предохранителя Предохранитель Трансформатор* Редукторный электродвигатель* Микровыключатель Опора микровыключателя Плита основания Цепь 1/2”х1/8” Зубчатое колесо с 9-тью зубьями Самоконтрящаяся гайка М6 Кронштейн Рейка, соединяющая секции Алюминиевая секция Скользящий элемент (ползун) Размыкающий стержень Размыкающая пружина Суппорт Шнур Набалдашник Дверной кронштейн Ведущая тяга Суппорт цепи Винт 5х14 Натяжитель цепи Ведущее колесо Защитная поддерживающая скоба Гайка М6 Винт М6х16 Резьбовой штырек М5х16 Стопорное кольцо Передаточный ролик Шайба диаметром 6 Винт 4,2х9,5 Винт 4,8х13 Винт М6х10 Винт М6х18 Винт М6х25 Винт М6х50 Ось передаточного ролика Винт М6х90 Гайка М6 с самофиксацией Винт 4,8х16 Место контакта кабеля Кабель с вилкой Винт 2,9х16 Крепеж платы Проставка платы Фиксатор пружины Клемма кабеля Манжета Шайба Гровера диаметром 6 Винт 4,2х9,5 Шайба Гровера диаметром 6 Кривая ведущая тяга Подводка электропитания Пластина фиксации натяжителя цепи Наклейка на редукторном электродвигателе Кабель концевого выключателя Кольцо-фиксатор Суппорт шнура отпирания Кольцевое уплотнение Винт М6х30 |
| * Определяется моделью |