Контроллер

PW–303

Руководство по установке и эксплуатации

1.	Назначение	3

4.1.	Область применения	3

4.2.	Условия эксплуатации	3

2.	Основные особенности	3

3.	Технические характеристики	4

4.	Устройство и работа	4

4.3.	Устройство	4

4.4.	Назначение контактов	6

4.5.	Термины и определения	6

4.5.1.	Мастер карта	6

4.5.2.	Кнопка запроса на выход	6

4.5.3.	Дверной контакт	6

4.5.4.	Интервал «время двери»	7

4.5.5.	Интервал «время замка»	7

4.5.6.	Дежурный режим	7

4.5.7.	Ночной режим	7

4.6.	Режимы работы устройства	7

4.6.1.	Работа в дежурном режиме	7

4.6.2.	Работа в ночном режиме	8

4.7.	Подключение	8

4.7.1.	Модуль считывателя	8

4.7.2.	Дверной контакт	9

4.7.3.	Кнопка запроса на выход	9

4.7.4.	Электрозамок	9

4.7.5.	Сирена	10

4.7.6.	Индикатор ночного режима	10

4.7.7.	Выход «Ночной режим»	10

5.	Программирование	11

4.8.	Индикация	11

4.9.	Программирование мастер карты	11

4.10.	Переключение режимов программирования	12

4.11.	Добавление карт	13

4.12.	Удаление карт	14

4.13.	Программирование интервала «время двери»	14

4.14.	Программирование интервала «время замка»	15

4.15.	Программирование интервала «время сирены»	15

4.16.	Программирование дополнительного признака	16

4.17.	Очистка памяти	16

4.18.	Аппаратный сброс к заводским установкам	16

6.	Монтаж	17

7.	Техническое обслуживание и ремонт	19

8.	Хранение	19

9.	Гарантийные обязательства	19

10.	Комплектность поставки	19

11.	Свидетельство о приемке	20

Данная инструкция описывает порядок установки, программирования и использования контроллера PW-303. Перед монтажом и программированием контроллера тщательно изучите данную инструкцию.

Назначение

Область применения

PW-303 представляет собой автономную систему контроля доступа для одной двери с возможностью использования в системах охранной сигнализации.

PW-303 состоит из модуля контроллера и модуля считывателя и может использоваться с бесконтактными (proximity) идентификаторами (картами и брелоками) формата EM-MARINE.

Для работы или программирования PW-303 не требуется программаторов, компьютеров и т.п. Все что Вам потребуется для создания полноценной системы управления доступом это сам контроллер, источник питания, электрозамок или электрозащелка. Дверь так же может быть оборудована дверным контактом (герконом) и кнопкой запроса на выход.

Условия эксплуатации

Модуль контроллера предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, по ГОСТ–15150–69 – обогреваемые и (или) охлаждаемые помещения без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, конденсации влаги. Климатические условия эксплуатации – температура от +10 до +35° С, относительная влажность воздуха 80% при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги группа исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150–69).

Для модуля считывателя климатические условия эксплуатации – температура от –30 до +50° С, относительная влажность воздуха 95% при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги (группа исполнения УХЛ1.1 по ГОСТ 15150–69).

Основные особенности

- Полностью автономное устройство с энергонезависимой памятью

- 255 карт пользователей

- Программирование с помощью мастер карты

- Возможность создания одной мастер карты

- Один релейный выход с полной группой контактов

- Вход подключения дверного контакта

- Вход подключения кнопки запроса на выход

- Выход для подключения сирены или охранной системы

- Выход «Ночной режим»

- Выход для подключения индикатора ночного режима

- Дежурный и ночной режимы работы

- Светодиодная и звуковая индикация режимов работы

Технические характеристики

| Напряжение питания | от 10.8 до15 В постоянного тока |
| --- | --- |
| Ток потребления: |  |
| в дежурном режиме | 85 мА |
| максимальный | 130 мА |
| Максимально допустимый ток через контакты реле | 7 А при 120 В, 50 Гц, 5 А при 28 В постоянного тока |
| Параметры выхода сирены | открытый коллектор, 24 В, 30 мА |
| Параметры выхода «Ночной режим» | открытый коллектор, 24 В, 30 мА |
| Расстояние считывания кода идентификатора *: |  |
| Стандартная/тонкая карты EM_MARINE | до 120/150 мм |
| Брелоки EM_MARINE | до 100 мм |
| Максимальная длина линии от модуля считывателя до модуля контроллера | 100 м |
| Масса модуля контроллера | не более 0,1 кг |
| Габаритные размеры модуля контроллера | 64,5х64,5х19 мм |
| Масса модуля считывателя | не более 0,1 кг |
| Габаритные размеры модуля считывателя | 100х50х17 мм |
| * - Идентификатор должен быть расположен параллельно плоскости корпуса модуля считывателя. |

Устройство и работа

Устройство

Модуль контроллера выполнен в виде печатной платы, помещенной в пластиковый корпус.

Модуль считывателя состоит из модуля электроники и декоративной крышки. Корпус модуля электроники и декоративная крышка выполнены из ударопрочного ABS пластика.

Модуль электроники залит компаундом. Модуль считывателя снабжен двухцветным светодиодом и зуммером для световой и звуковой индикации состояний системы.

Внешний вид устройства представлен на рисунке 4.1.

На рисунке 4.2 представлен вид модуля контроллера со снятой передней крышкой.

Назначение контактов

+12V – для подключения источника питания +12 В

- GND – общий провод

- RXD - для подключения белого провода модуля считывателя

- TXD - для подключения зеленого провода модуля считывателя

- RTE - для подключения кнопки запроса на выход

- DL - для подключения дверного контакта

- NC - нормально замкнутый контакт реле

- NO - нормально разомкнутый контакт реле

- COM - общий контакт реле

- LED – выход для подключения выносного индикатора ночного режима

- BEL – выход для подключения к сирене или к охранной системе

- ARM – выход «Ночной режим» для подключения к охранной системе

Термины и определения

Мастер карта

Для включения режима программирования контроллера и навигации по меню используется мастер карта. Мастер карта предназначена только для программирования контроллера и не предоставляет права прохода через дверь.

Кнопка запроса на выход

Для выхода из помещения используется кнопка, подключенная к модулю контроллера – кнопка запроса на выход. Кнопка должна иметь нормально разомкнутые контакты.

Дверной контакт

Для контроля состояния двери используется дверной контакт. При закрытой двери дверной контакт должен быть замкнут, при открывании двери дверной контакт должен размыкаться.

Интервал «время двери»

«Время двери» - это максимально допустимое время нахождения двери в открытом состоянии. Отсчет времени начинается от момента подачи сигнала на открытие замка.

Интервал «время замка»

«Время замка» - это время, на которое включается реле модуля контроллера.

Дежурный режим

Дежурный режим предназначен для пропуска в помещение пользователей, имеющих зарегистрированные в памяти PW-303 идентификаторы и обеспечение их выхода из помещения при нажатии на кнопку запроса на выход. При этом контролируется состояние дверного контакта и интервал «время двери».

Ночной режим

PW-303 позволяет переводить охраняемую дверь в ночной режим, в котором доступ в помещение предоставляется только картам, имеющим дополнительный признак «доступ в ночном режиме». При переходе в ночной режим PW-303 замыкает транзисторный выход «Ночной режим», который можно использовать для постановки под охрану системы сигнализации. То есть кроме функции контроля доступа PW-303 может выполнять функцию устройства постановки/снятия охранной системы.

Режимы работы устройства

Работа в дежурном режиме

В дежурном режиме индикатор на модуле считывателя мигает красным цветом, при поднесении зарегистрированной карточки или нажатии на кнопку запроса на выход индикатор на модуле считывателя светится непрерывно зеленым цветом и включается реле в модуле контроллера. Индикатор модуля считывателя будет оставаться зеленым (проход разрешен) в течение интервала «время двери» или меньше, если будет разомкнут дверной контакт. Реле в модуле контроллера будет включено на «время замка» или меньше, если будет разомкнут дверной контакт.

Для напоминания о необходимости закрыть дверь за 5 секунд до истечения интервала «время двери» зуммер модуля считывателя издает прерывистый звуковой сигнал.

При поднесении не зарегистрированной карточки PW-303 индицирует отказ в доступе: на одну секунду включается зуммер и красный индикатор в модуле считывателя.

Если по окончании интервала «время двери» дверь останется открытой, включится сирена (выход BEL). Сирена включается также при размыкании дверного контакта вне интервала «время двери».

Работа в ночном режиме

Включение ночного режима осуществляется долгим (более 5 сек) нажатием на кнопку запроса на выход. После чего начинает мигать выносной индикатор ночного режима (выход LED). По отпусканию кнопки запроса на выход начинается отсчет интервала «время двери». Зуммер модуля считывателя издает прерывистые звуковые сигналы.

Если в течение интервала «время двери» разомкнулся и затем замкнулся дверной контакт, то включится ночной режим.

Если в течение интервала «время двери» дверной контакт не размыкался или не замкнулся после размыкания, PW-303 в ночной режим не перейдет, при этом на 10 секунд включатся зуммер и красный индикатор модуля считывателя, сообщая об ошибке.

В ночном режиме индикатор модуля считывателя поочередно мигает желтым и красным цветом, непрерывно включен выносной индикатор ночного режима и выход «Ночной режим» замкнут на GND. В ночном режиме проход разрешается по картам, у которых есть признак «доступ в ночном режиме», и по кнопке запроса на выход.

При предъявлении карты, имеющей признак «доступ в ночном режиме», размыкается выход «Ночной режим» и выключается выносной индикатор ночного режима. Если до окончания интервала «время двери» дверной контакт размыкался, PW-303 перейдет в дежурный режим, если не размыкался, то PW-303 вернется в ночной режим. То есть проход по карте выключает ночной режим.

Во время прохода по кнопке запроса на выход, выход «Ночной режим» размыкается, а выносной индикатор ночного режима остается включенным. После прохода по кнопке запроса на выход PW-303 возвращается в ночной режим. То есть при выходе из помещения по кнопке запроса на выход ночной режим не выключается.

Подключение

Модуль считывателя

Для подключения модуля считывателя предназначены контакты 12V, GND, RXD и TXD на клеммной колодке модуля контроллера.

Подключение производится в соответствии с рис. 4.4.

Дверной контакт

Дверной контакт подключается к клеммам GND и DC в соответствии с рис. 4.5.  При закрытой двери контакт должен быть замкнут.

Дверь, управляемую системой контроля доступа, рекомендуется оборудовать доводчиком.

Кнопка запроса на выход

Кнопку запроса на выход подключается к клеммам GND и RTE в соответствии с рис. 4.6. Кнопка должна иметь нормально разомкнутые контакты.

Электрозамок

Наличие нормально закрытых и нормально открытых релейных контактов, а также возможность программирования времени срабатывания замка в широких пределах (от 0,2 до 31 секунд) позволяет контроллеру управлять электрозамками и защелками практически любого типа.

Электрозамок следует подключить к клеммам NC или NO и COM в соответствии с рис. 4.7. При использовании контактов реле для коммутации тока через индуктивную нагрузку, например, при управлении электромагнитным замком, возникают электрические импульсы большой амплитуды. Для предотвращения выхода из строя контактов реле необходимо шунтировать индуктивную нагрузку диодом, включенным  встречно напряжению питания катушки. Следует также учитывать, что некоторые типы электрозамков не допускают длительную подачу напряжения. Для таких замков следует программировать время реле таким, чтобы не допустить перегрев катушки замка.

Сирена

Выход BEL (открытый коллектор) предназначен для управления сиреной или передачи тревожного сигнала на внешнюю систему охранной сигнализации.

Максимальный ток выхода BEL не более 30 мА.

На рисунке 4.8 показано использование выхода BEL для подачи сигнала тревоги от PW-303 на охранную сигнализацию.

Индикатор ночного режима

Выход LED предназначен для подключения выносного светодиодного индикатора ночного режима. Индикатор подключается непосредственно без балластного резистора в соответствии с рис. 4.9.

Выход «Ночной режим»

Выход ARM (открытый коллектор) предназначен для интеграции PW-303 с другими системами, например охранной сигнализацией. Выход представляет собой открытый коллектор, который замыкается на GND когда PW-303 переходит в ночной режим и остается в замкнутом состоянии до перехода контроллера в дежурный режим. Максимальный ток выхода ARM не более 30 мА.

Программирование

Индикация

При программировании, текущий пункт меню  и запрограммированные значения отображаются с помощью трехцветного светодиодного индикатора и зуммера модуля считывателя.

Далее в тексте сигналы индикаторов будут отображаться следующим образом:

- длинный звуковой сигнал

- короткий звуковой сигнал

- пауза в звуковом сигнале

- индикатор включен красным цветом

- индикатор мигает красным цветом

- индикатор включен зеленым цветом

- индикатор мигает зеленым цветом

- индикатор включен желтым цветом

- индикатор мигает желтым цветом

- предъявление мастер карты

- предъявление не зарегистрированной карты

- индикатор циклически меняет цвет (последовательность: желтый, зеленый, красный)

Программирование мастер карты

Перед программированием мастер карты необходимо выполнить следующие действия:

- надеть перемычку PGM

- подать питание на PW-303

На модуле считывателя включится желтый светодиод.

Поднесите к модулю считывателя карточку.

После успешной регистрации мастер карты на модуле считывателя будут поочередно мигать красный, желтый и зеленый индикаторы.

Теперь необходимо:

- отключить питание

- снять перемычку PGM

- подать питание на плату

С помощью этой мастер карты будет осуществляться дальнейшее программирование PW-303.

Номер мастер карты всегда записывается в нулевую ячейку памяти. Поэтому в случае утраты мастер карты достаточно завести новую мастер карту. При этом код утраченной карты удаляется, а список карт пользователей не изменяется.

Переключение режимов программирования

При разомкнутом дверном контакте PW-303 не переходит в режим программирования.

Переключение режимов программирования производится при помощи мастер карты. Каждое последовательное поднесение (N) мастер карты к считывателю переводит контроллер к очередному режиму программирования в следующей последовательности:

- Дежурный режим (индикатор модуля считывателя мигает красным цветом)

При первом поднесении мастер карты зуммер модуля считывателя издаст пять коротких звуковых сигналов и PW-303 перейдет в режим программирования к первому режиму программирования:

(1)	 - Добавление карт (индикатор модуля считывателя мигает зеленым цветом)

(2)	 - Удаление карт (индикатор модуля считывателя поочередно мигает красным и желтым цветом)

(3)	 - Программирование времени двери (индикатор модуля считывателя поочередно мигает желтым, зеленым, красным цветом)

(4)	 - Программирование времени замка (индикатор модуля считывателя поочередно мигает желтым и зеленым цветом)

(5)	 - Программирование времени сирены (индикатор модуля считывателя  мигает желтым цветом)

(6)	 - Программирование дополнительного признака “Выключение ночного режима” (индикатор модуля считывателя светится желтым цветом)

(7)	 и  - Очистка памяти (непрерывно включены зуммер и красный индикатор модуля считывателя)

(8)	 - Дежурный режим

При последовательном поднесении карты не торопитесь, следите за переходом к последующему режиму по индикаторам.

Если в течение 40 секунд не было ни одного поднесения карточки, PW-303 автоматически вернется в дежурный режим.

Добавление карт

В этом режиме можно зарегистрировать одну или несколько карт пользователей.

Последовательно предъявляя мастер карту, дойдите до нужного режима. Убедитесь, что индикация соответствует выбираемому режиму программирования (1). В режиме  добавления карт индикатор модуля считывателя мигает зеленым цветом.

Поднесите к модулю считывателя новую карту. При помощи зуммера модуля считывателя, PW-303 сообщает номер ячейки, в которую занесена карта. При этом цифра соответствует количеству звуковых сигналов, ноль индицируется длинным сигналом зуммера, цифры в числе разделяются паузой.

Например, число [003] будет озвучено следующим образом: длинный сигнал, пауза, длинный сигнал, пауза, три коротких звуковых сигнала зуммера.

Далее можно регистрировать следующую карту и т.д.

Во время занесения карточек в память PW-303 необходимо вести список этих карточек с указание номеров ячеек, в которые они заносятся и фамилий пользователей. Это необходимо для того, чтобы удалить карту, например утерянную. Удаление можно выполнить, зная только номер карточки в памяти PW-303.

Если код карты уже занесен в PW-303, прозвучит сигнал ошибки – длинный сигнал зуммера.

Если память PW-303 полностью заполнена (256 карт), прозвучат два длинных сигнала зуммера.

Удаление карт

Настоящий режим позволяет удалить одну или несколько карт пользователей.

Последовательно предъявляя мастер карту, дойдите до нужного режима. Убедитесь, что индикация соответствует выбираемому режиму программирования (2). Режим удаления карт пользователей индицируется миганием индикатора модуля считывателя красным и желтым цветом.

Для удаления карты из памяти PW-303 используется карта, записанная в память ПЕРЕД удаляемой картой. Именно по этой причине, следует вести список зарегистрированных карт с указанием номеров ячеек, который позволит, при необходимости, удалить карту из памяти PW-303. Например, для удаления карты с номером ячейки 011, необходимо использовать карту с номером ячейки 010.

Список карт является кольцевым. Т.е. для удаления первой карты необходимо использовать последнюю карту из списка.

Если  в PW-303 запрограммирована всего одна карта, то для ее удаления нужно подносить ее саму.

После поднесения карты, номер ячейки удаленной карты будет озвучен зуммером, также как и при добавлении карт.

Программирование интервала «время двери»

Последовательно предъявляя мастер карту, дойдите до нужного режима. Убедитесь, что индикация соответствует выбираемому режиму программирования (3).

Режим программирования интервала «время двери» индицируется миганием индикатора красным, желтым и зеленым цветом.

Для изменения времени можно использовать любую карту, как зарегистрированную, так и не занесенную в память PW-303.

Первое предъявление карты устанавливает время равное 1 сек. Каждое последующее поднесение увеличивает время на 1 сек. Максимально допустимое значение - 31 сек.

При попытке установить «время двери» равное 32 секундам прозвучит сигнал ошибки (1 сек горит красный светодиод и звучит зуммер). При этом время двери остается запрограммированным на значение 31 сек. Для того чтобы установить время двери на значение, отличное от 31 секунды, необходимо выйти из режима программирования и вновь возвратиться к режиму программирования времени двери.

Программирование интервала «время замка»

Последовательно предъявляя мастер карту, дойдите до нужного режима. Убедитесь, что индикация соответствует выбираемому режиму программирования (4).

Режим программирования интервала «время замка» индицируется миганием индикатора последовательно желтым и зеленым цветом.

Для изменения времени можно использовать любую карту, как зарегистрированную, так и не занесенную в память PW-303.

Первое предъявление карты устанавливает время равное 0.2 сек. Второе предъявление устанавливает время равным 1 сек. Каждое последующее поднесение увеличивает время на 1 сек. Максимально допустимое значение - 30 секунд.

При попытке установить «время замка» равное 31 секунде прозвучит сигнал ошибки (1 сек. горит красный светодиод и звучит зуммер). При этом время замка остается запрограммированным на значение 30 сек. Для того, чтобы установить время замка на значение, отличное от 30 секунд, необходимо выйти из режима программирования и вновь возвратиться к режиму программирования времени замка.

Программирование интервала «время сирены»

Последовательно предъявляя мастер карту, дойдите до нужного режима. Убедитесь, что индикация соответствует выбираемому режиму программирования (5).

Режим программирования интервала «время сирены» индицируется миганием желтого светодиода.

Для изменения времени можно использовать любую карту, как зарегистрированную, так и не занесенную в память PW-303.

Первое предъявление карты устанавливает время 0 сек. Каждое последующее поднесение карты увеличивает время на 1 секунду. Максимально допустимое значение - 31 секунда.

При попытке установить время звучания сирены равное 32 секундам прозвучит сигнал ошибки (1 сек. горит красный светодиод и звучит зуммер).

При этом «время сирены» остается запрограммированным на значение 31 сек. Для того, чтобы установить «время сирены» на значение, отличное от 31 секунды, необходимо выйти из режима программирования и вновь возвратиться к режиму программирования интервала «время сирены».

Программирование дополнительного признака

Данный режим позволяет назначать любой карте пользователя дополнительный признак «доступ в ночном режиме».

Последовательно предъявляя мастер карту, дойдите до нужного режима. Убедитесь, что индикация соответствует выбираемому режиму программирования (6).

Режим программирования признака «доступ в ночном режиме» индицируется включенным желтым светодиодом.

Поднесите зарегистрированную карту пользователя к модулю считывателя. На модуле считывателя отобразится номер ячейки карты и текущая настройка дополнительного признака для этой карты: зеленый цвет означает, что признак включен, красный - выключен.

Каждое следующее поднесение этой карты будет включать / выключать признак «доступ в ночном режиме».

Если карта не занесена  в память PW-303, звучит сигнал ошибки (одну секунду горит красный светодиод и звучит сигнал зуммера).

Очистка памяти

В режиме очистки памяти удаляются ВСЕ карты пользователей из памяти PW-303, включая мастер карту.

Последовательно предъявляя мастер карту, дойдите до нужного режима. Убедитесь, что индикация соответствует выбираемому режиму программирования (7).

Режим очистки памяти индицируется постоянно включенным красным светодиодом и сигналом зуммера.

и

Для того чтобы очистить память PW-303, то есть стереть все ранее зарегистрированные карты, необходимо поднести любую (но одну и ту же) карту два раза к модулю считывателя. После очистки памяти PW-303 переходит в дежурный режим.

Аппаратный сброс к заводским установкам

При аппаратном сбросе к заводским установкам устанавливаются: «время двери», «время замка» и «время сирены»:

- «время двери» - 10 сек

- «время замка» - 1 сек

- «время сирены» - 0 сек

При аппаратном сбросе список карт и код мастер карты не очищаются.

Для выполнения аппаратного сброса нужно сделать следующее:

- Отключить питание PW-303

- Отсоединить от контакта BEL внешние цепи

- Соединить контакты модуля контроллера BEL и RTE

- Включить питание PW-303

- Дождаться появления индикации о сбросе (индикатор мигает желтым, зеленым, красным цветами и звучит прерывистый сигнал зуммера)

- Выключить питание и разъединить контакты BEL и RTE

- При необходимости восстановить подсоединение внешних цепей к контакту BEL

Аппаратный сброс выполнен.

Монтаж

  - Монтаж модуля контроллера

Для установки контроллера необходимо выполнить следующие действия:

- Откройте корпус модуля контроллера. Далее, используя корпус, как шаблон и в соответствии с рис 6.1, разметьте два отверстия крепления корпуса. Просверлите два отверстия под дюбели диаметром 5 мм. Используя дюбели, закрепите саморезами длиной 25 мм корпус модуля контроллера.

- Подключите провода, закройте крышку и саморезами длиной 20 мм закрепите крышку.

  - Монтаж модуля считывателя

При выборе места для установки модуля считывателя необходимо учитывать следующее:

- Установка модуля считывателя на металлическую поверхность приводит к уменьшению расстояния считывания приблизительно на 30%.

- Размещение модуля считывателя ближе 1,0 метра от источников электромагнитных помех (видеомониторов, электродвигателей, силовых кабелей и т.п.) также приводит к уменьшению расстояния считывания.

- При установке рядом с модулем считывателя другого считывателя, минимальное расстояние между ними должно составлять не менее 0,5 метра.

- При монтаже модуля считывателя не допускается прилагать усилие на отрыв к кабелю и изгибать кабель на расстоянии менее 20 мм от корпуса.

- Декоративная крышка крепится к модулю электроники двумя защелками, которые расположены в верхней и нижней ее части. Для снятия крышки ее необходимо поддеть каким–либо острым предметом в верхней части модуля электроники.

Порядок монтажа модуля считывателя:

- Используя корпус модуля считывателя как шаблон, сделайте разметку отверстий для крепления модуля электроники. Наметьте отверстие для проводки кабеля. Просверлите отверстия для дюбелей диаметром 6 мм. Просверлите отверстие для проводки кабеля.

- Подключите модуль считывателя к модулю контроллера или к предварительно проложенному удлиняющему кабелю, соединяющему его с модулем контроллера.

- Закрепите считыватель саморезами длиной 30 мм.

- Закрепите крышку корпуса модуля считывателя. Для этого необходимо вначале надеть нижнюю часть крышки на модуль электроники, затем надавить на крышку до защелкивания верхних пластиковых защелок.

Техническое обслуживание и ремонт

Все работы, связанные с техобслуживанием, ремонтом и измерением параметров должны производиться специалистами досконально изучившими данную инструкцию и имеющими необходимую квалификацию.

Хранение

Изделия должны храниться в условиях 2 ГОСТ 15150.

В складских помещениях должны быть обеспечены: температура воздуха от 5 до 55 °С, относительная влажность от 40 до 85 %, отсутствие в воздухе кислотных и щелочных и других активных примесей.

Хранение изделий без тары не допускается.

Гарантийные обязательства

Предпиятие–изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев от момента реализации при соблюдении условий хранения и эксплуатации, изложенных в данном руководстве по эксплуатации.

При отсутствии документов, подтверждающих дату реализации, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве и наличии механических повреждений.

Комплектность поставки

В комплект поставки входит:

- модуль контроллера						– 1 шт.

- модуль считывателя						– 1 шт.

- Диод								– 1 шт.

- саморез 20 мм (для крепления крышки модуля контроллера)	– 2 шт.

- саморез 25 мм (для крепления модуля контроллера)		– 2 шт.

- саморез 30 мм (для крепления модуля считывателя)		– 2 шт.

- дюбель пластмассовый 5 мм					– 2 шт.

- дюбель пластмассовый 6 мм					– 2 шт.

- руководство по установке и эксплуатации			– 1 шт.

Свидетельство о приемке

Контроллер PW-303, заводской номер______________ изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В00986

Подпись лица, отвественного за приемку:

________________	______________________

подпись		                расшифровка подписи

Дата приемки ______________

# Text boxes

NO

GND

Для крепления корпуса

Рис. 6.1

Корпус со снятой крышкой

TXD

RXD

12V

NC

12V

GND

PGM

ARM

BEL

LED

COM

DL

RTE

TXD

RXD

NO

NC

12V

GND

PGM

Рис. 4.3

NC

ARM

BEL

LED

DL

RTE

TXD

RXD

COM

NO

+12V

Рис. 4.9

12V

GND

BEL

LED

Модуль контроллера

12 В

Рис. 4.8

к Zn

к GND

Модуль контроллера

шлейфа

Rn

12V

GND

BEL

LED

Рис. 4.7

К источнику питания замка

Замок, открываемый подачей напряжения

Модуль контроллера

LED

COM

DC

RTE

TXD

NO

NC

Рис. 4.6

RTE

DL

TXD

RXD

12V

GND

Модуль контроллера

Кнопка запроса на выход

Рис. 4.5

RTE

DL

Для крепления крышки

Рис. 4.2

BEL

LED

COM

DL

GND

Модуль

контроллера

К модулю считывателя

GND

контакт

12V

RXD

Дверной

Рис. 4.4

Модуль контроллера

RT

TXD

RTE

TXD

RXD

ARM

2 – модуль считывателя

1 – модуль контроллера

2

1

Рис. 4.1

Крышка надета