Плата управления ZC4 фирмы CAME

Общие характеристики

Описание.

Управляющая плата ZC4 предназначена для управления однофазными автоматическими устройствами на 230 В с мощностью до 600 Вт и особенно подходят для редукторов серии С и F3000 для промышленных ворот (раздвижных, поворотных, секционных и т. п.).

Она должна устанавливаться внутри корпусов S4339 или S4340, которые имеют входное отверстие для рециркуляции воздуха и трансформатор (см. последнюю страницу).

Плата требует 230 В (переменного тока) на клеммной колодке L1 и L2 и защищена двумя плавкими предохранителями 5 А, в то время как низковольтные устройства командного управления защищены плавким предохранителем на 3,15 А.

Общая мощность вспомогательного оборудования (24 В) не должна превышать 20 Вт.

Установленное время работы 80 сек.

# Безопасность

Могут быть подсоединены фотоэлементы для:

- возобновления открывания во время закрытия (2-С1); если фотоэлементы обнаружат помеху при закрывании ворот, они будут изменять направление движения на обратное, пока ворота полностью не откроются.

- полного останова (1-2); остановка движения ворот без автоматического закрывания, для возобновления движения необходимо привести в действие кнопочное управление или дистанционное радиоуправление.

# Дополнительное оборудование

- Электрический замок на 24 В (11-ES);

# Другие функции

- Автоматическое закрывание. Таймер автоматического закрывания автоматически активизируется в конце цикла открывания. Предварительно установленное, регулируемое время автоматического закрывания автоматически прерывается при активизации любой системы обеспечения безопасности и отключается после команды Stop или в случае нарушения энергоснабжения.

- “Присутствие оператора”. Ворота функционируют, только когда нажимная кнопка удерживается в нажатом состоянии (система дистанционного радиоуправления отключена).

# Регулировки

- Время автоматического закрывания.

ВНИМАНИЕ: Отключите подачу питания перед текущим ремонтом, производимым внутри устройства.

# Системная плата

| Частота / МГц | Радиочастотная плата | Передатчик |
| --- | --- | --- |
| АМ 433.92 | AF43S / AF43SM | TAM / TOP |
| ЧМ 26.9 | AF130 | TFM |
| ЧМ 30.9 | AF150 | TFM |

# Основные компоненты

- Клеммная колодка для внешних соединений

- Плавкие предохранители на 5А

- Плавкий предохранитель на линии питания вспомогательного оборудования, 3.15А

- Кнопки сохранения радиокода

- Триммер для регулировки автоматического закрывания

- Микропереключатель функций с двумя прерывателями в корпусе с двухрядным расположением выводов типа DIP (см. стр. 14)

- Гнездо радиочастотной платы AF (см. таблицу)

- Сигнальный светодиод

- Пазы для позиционирования платы

# Электрические соединения

Потребляемый ток 230 В (переменного тока)

Однофазный двигатель на 230 В (переменного тока)

Выход 230 В (переменного тока) в движении (например, мигающая лампа - макс. 25 Вт)

Подсоединение электрозамка (12 В - 15 Вт макс.)

Питание вспомогательного оборудования 24 В (переменного тока) макс. 20 Вт

Сигнальная лампа “ворота открыты” (24 В - 3 Вт макс.)

Сигнальная лампа “ворота закрыты” (24 В - 3 Вт макс.)

Нажимная кнопка останова (нормально замкнутый контакт)

Контакт для радиоуправления и/или кнопка для управления

Контакт (нормально замкнутый) для “возобновления открытия во время закрывания”

Подсоединение (нормально замкнутый контакт) концевого выключателя открывания

Подсоединение (нормально замкнутый контакт) концевого выключателя закрывания

Подсоединение антенны

# Программирование дистанционного управления

Для пользования системой дистанционного управления выполните следующие операции:

- Отсоедините источник питания от панели управления;

- Если используется радиочастотная плата AF43S, установите перемычку согласно типу передатчика (Рис. 1), тогда как для платы AF43SM выполните предписания на соответствующем листе инструкции;

- Вставьте радиочастотную плату ”AF” в разъем (Рис. 2);

- Закодируйте передатчик (см. соответствующий лист инструкции);

- Подайте питание на панель управления;

- Занесите в память код на плате следующим образом:

- нажмите и держите клавишу “CH1” на базовой плате, замигает сигнальный светодиод;

- передайте код с помощью кнопки на передатчике. Светодиод будет продолжать гореть, указывая, что данные занесены в память (Рис. 3).

ВНИМАНИЕ: Если Вы в последствии захотите изменить код, повторите описанную выше последовательность операций.

На АМ-передатчиках, работающих на частоте 433.92 МГц (серии ТОР и ТАМ), установите перемычку на монтажной плате AF43S, как показано в инструкции на Рис. 1.

Плата AF должна  установливаться, когда питание отключено, потому что системная плата распознает ее, только когда на нее подается питание.

## Кодирование передатчика

# Соединения для двух параллельно включенных двигателей

В случае установки двух спаренных двигателей, поступайте следующим образом:

- Скоординируйте направление редукторных электродвигателей “А” и “В”, корректируя вращение двигателя “В”;

- На обеих панелях управления должны быть заданы одни и те же уставки и функции (Рис. 1);

- Сделайте необходимые электрические соединения между клеммными колодками двигателей “А” и “В” (Рис. 2);

Внимание! В случае парного соединения не предусмотрено спаривание радиочастотной платы, поэтому радиоуправление в этом случае исключено.

# Выбор функций и регулировки

| 1 OFF (Выкл.) | Функция “Присутствие оператора” отключена: дистанционное радиоуправление отключено, когда выбрана эта функция; (1 ON - вкл.) |
| --- | --- |
| 2 ON (Вкл.) | Автоматическое закрытие разрешено; (2 OFF - заблокировано) |

Триммер Т.С.А. = регулирует время автоматического закрытия от 3 секунд минимум до 120 секунд максимум.

# Ограничитель крутящего момента электродвигателя

Для того чтобы изменить крутящий момент электродвигателя, передвиньте указанное контактное соединение в одну из четырех позиций: 1 мин. - 4 макс.

Инструкции по монтажу

Корпуса из сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола (IP54)

### 001S4339

#### 001S4340

см. стр. 15

# Text boxes

Установите код на DIP-переключателе C и канал на D (P1=CH1 и P2=CH2, установка по умолчанию).

Установите только код.

См. инструкции на внешней стороне упаковки.

См. инструкции внутри упаковки.

Соберите петли надавливанием.

для того чтобы поворачиваться, они должны скользить

Установите петли (на правую или левую сторону  по выбору) и закрепите с помощью винтов и шайб, входящих в поставку.

Установите и закрепите корпус панели управления.

Установите крышку на петли так, чтобы она вошла с ними в зацепление, и закрепите винтами, входящими в поставку.