Cистемы дверной автоматики DORMA

Концерн DORMA GmbH & Co. KG является мировым лидером в области производства дверной автоматики. Двери DORMA Automatic идеально устанавливаются по месту в любом проёме, отличаются надёжностью, безопасностью, функциональностью и элегантностью. Широкий спектр оборудования DORMA Automatic включает: компактные двери, раздвижные двери, складные створчатые двери, арочные раздвижные двери, карусельные и раздвижные двери. Оборудование DORMA Automatic сертифицировано для установки на аварийных, эвакуационных выходах.

:: DORMA Automatic ES/CS/MS

Автоматические электроприводы раздвижных дверей DORMA: • ES 90, ES 100 - приводы для стандартных дверей; • CS - компактный привод; • MS - привод для тяжелых дверей. Электроприводы раздвижных дверей DORMA обладают большой мощностью и широкими возможностями настройки режимов работы. Они быстро монтируются и просты в обслуживании. Имеют модульную структуру, микропроцессорное управление. Обеспечивают бесшумную, безопасную и комфортабельную работу.

Электропривод для распашных дверей ED180

| :: ED180 | :: Общая информация |
| --- | --- |
|  | DORMA ED180 мощный автоматический электрогидравлический привод, предназначенный для любых типов дверей. Привод прост в установке, настройке и использовании. Идеальное решение для общественных зданий: • торговых точек; • аптек; • супермаркетов; • отелей и гостиниц; • ресторанов; • административных зданий; • больниц и госпиталей; • научных и исследовательских центров. |

Основные характеристики

| Характеристики дверей/привода | ED 180 |
| --- | --- |
| Ширина прохода, 1 створка, мм | 1280 |
| Ширина прохода, 2 створки, мм |  |
| Вес створки макс., 1 створка, кг | 150 |
| Вес створки макс., 2 створки, кг |  |
| Длина/высота/глубина, мм | 106/133/665 |
| Напряжение, В/Гц | 230/50-60 |
| Выходное напряжение, В | 12 AC, 12/24 DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Угол открывания, макс. | 115° |
| Усилие закрытия, регулируемое | • |
| Усилие закрытия, фиксированное | EN 2-5 |
| Степень защиты | IP20 |
| Установка на левые и правые двери | • |
| Микропроцессорный блок управления | • |
| Режимы работы: |  |
| • Закрыто | • |
| • Автоматический | • |
| • Постоянно открыто | • |
| • Только на выход | опция |
| • Ночной/банковский режим | опция |
| • Режим push&go | опция |
| Время открывания, регулируемое, сек. | • |
| Время закрывания, регулируемое , сек. | • |
| Время ожидания в открытом положении, регулируемое, сек. | 0 - 30 |
| Демпфирование открывания/закрывание, регулируемое | • |
| Подключение инфракрасной пластины безопасности | • |
| Подключение дверного электромоторного замка | • |
| Подключение электромеханической защелки | • |
| Подключение системы контроля доступа | • |

DORMA Automatic ED/CD

|  | Автоматические электроприводы распашных дверей DORMA ED/CD: • ED 180 - электрогидравлический привод для любых дверей (до 150 кг); • ED 200 - мощный электрогидравлический привод для любых дверей (до 250 кг); • ED 300 - экономичный электромеханический привод для внутренних дверей (до 100кг); • ED 800 - электромеханический привод (доводчик TS-83 + сервоавтоматика) для внутренних дверей (до 90 кг); • СD 400 - бесшумный электромеханический привод со скользящей тягой (до 160 кг). |  |
| --- | --- | --- |

Электропривод для распашных дверей ED200

| :: ED200 | :: Общая информация |
| --- | --- |
|  | DORMA ED200 автоматический электрогидравлический привод разработан для всех типов одно/двухстворчатых дверей. Привод может быть установлен как на стандартных, так и на больших, тяжёлых дверях с высокой пропускной потребностью. ED200 имеет функцию нормально-открытого состояния, которая обеспечивает функционирование дверей в качестве противопожарных выходов. Дополнительно привод может быть связан с системой контроля доступа и обеспечивать работу эвакуационных выходов. DORMA ED200 идеально подходит для размещения на входных и выходных дверях: • в торговых точках, супермаркетах; • отелях и гостиницах; • ресторанах, кафе; • административных зданиях; • аптеках, больницах и госпиталях; • научных и исследовательских центрах. |  |

Основные характеристики

| Характеристики дверей | ED 200 |
| --- | --- |
| Стандартные двери | одностворчатые двустворчатые |
| Сертифицированные противопожарные двери | двустворчатые |
| Ширина дверной створки, макс. | 1400 мм |
| Масса одной створки двери, макс. | 250 кг |
| Угол открывания, макс. | 115° |

| Характеристики привода и блока управления | ED200 |
| --- | --- |
| Масса | 18 кг |
| Длина/высота/глубина | 665/106/133 мм |
| Напряжение | 230В/50-60 Гц |
| Выходное напряжение | 12/24В АС, 24В DC |
| Потребляемая мощность | 250Вт |
| Установка на левые и правые двери | • |
| Усилие закрытия, регулируемое | EN 4-6 (5-7) |
| Усилие закрытия, фиксированное | EN 6 (7) |
| Микропроцессорный блок управления | • |
| Режимы работы: |  |
| • Закрыто | • |
| • Автоматический | • |
| • Постоянно открыто | • |
| • Только на выход | опция* |
| • Ночной/банковский режим | опция* |
| • Режим push&go | опция |
| При пропадании или выключении питания работает в режиме дверного доводчика | • |
| Время открывания, регулируемое | 1,5 - 6 сек. |
| Время закрывания, регулируемое | 3 - 6 сек. |
| Время ожидания в открытом положении, регулируемое | 0 - 30 сек. |
| Демпфирование открывания, регулируемое | • |
| Демпфирование закрывания, регулируемое | • |
| Стандарт безопасности | IP20 |
| Подключение инфракрасной пластины безопасности | • |
| Подключение дверного электромоторного замка | • |
| Подключение электромеханической защелки | • |
| Подключение системы контроля доступа | • |
| Подключение двух индивидуальных активаторов | опция* |
| Подключение противопожарных датчиков | опция* |
| Подключение замков с функцией анти-паника | опция* |
| Подключение блока управления от радиобрелков | опция* |
| Подключение дополнительного модуля питания | опция |

(опция*) - при наличии блока управления "комфорт"

Электропривод для распашных дверей ED300

| :: ED300 | :: Общая информация |
| --- | --- |
|  | DORMA ED300 автоматический электромеханический привод специально разработан для внутренних дверей. Привод прост в установке, настройке и использовании. Особую практичность приводу придаёт наличие встроенной функции Push&Go - "толкни и проходи". Предназначен для использования на дверях: • в торговых точках; • аптеках; • супермаркетах; • отелях и гостиницах; • ресторанах; • административных зданиях; • больницах и госпиталях; • научных и исследовательских центрах. |

Основные характеристики

| Характеристики дверей/привода | ED 300 |
| --- | --- |
| Ширина прохода, 1 створка, мм | 1100 |
| Ширина прохода, 2 створки, мм |  |
| Вес створки макс., 1 створка, кг | 100 |
| Вес створки макс., 2 створки, кг |  |
| Масса привода, кг | 8 |
| Длина/высота/глубина, мм | 600/84/84 |
| Напряжение, В/Гц | 230/50-60 |
| Выходное напряжение, В | 12/24В АС, 24В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Угол открывания, макс. | 105° |
| Усилие закрытия, регулируемое | • |
| Усилие закрытия, фиксированное | EN 2-5 |
| Степень защиты | IP20 |
| Установка на левые и правые двери | • |
| Микропроцессорный блок управления | • |
| Режимы работы: |  |
| • Закрыто | • |
| • Автоматический | • |
| • Постоянно открыто | • |
| • Только на выход | опция |
| • Ночной/банковский режим | опция |
| • Режим push&go | • |
| Время открывания, регулируемое, сек. | • |
| Время закрывания, регулируемое , сек. | • |
| Время ожидания в открытом положении, регулируемое, сек. | 0 - 30 |
| Демпфирование открывания/закрывание, регулируемое | • |
| Подключение инфракрасной пластины безопасности | • |
| Подключение дверного электромоторного замка | • |
| Подключение электромеханической защелки | • |
| Подключение системы контроля доступа | • |

Электропривод для распашных дверей ED800

| :: ED800 | :: Общая информация |
| --- | --- |
|  | DORMA ED800 автоматический электромеханический привод и дверной доводчик в одном (TS83+сервопривод). Привод ED800 обеспечивает легкое и безопасное прохождение через дверь (для детей, больных и людей пожилого возраста). В качестве доводчика ED800 помогает избежать опасности быстрого закрытия двери. Особую практичность приводу придаёт наличие встроенной функции Push&Go - "толкни и проходи". Предназначен для использования на дверях: • аптеках; • отелях и гостиницах; • ресторанах; • административных зданиях; • больницах и госпиталях; • научных и исследовательских центрах. |

Основные характеристики

| Характеристики дверей/привода | ED 800 |
| --- | --- |
| Ширина прохода, 1 створка, мм | 1100 |
| Ширина прохода, 2 створки, мм |  |
| Вес створки макс., 1 створка, кг | 90 |
| Вес створки макс., 2 створки, кг |  |
| Масса привода, кг | 18 |
| Длина/высота/глубина, мм | 540/108/152 |
| Напряжение, В/Гц | 230/50-60 |
| Выходное напряжение, В | 12/24В АС, 24В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 170 |
| Угол открывания, макс. | 115° |
| Усилие закрытия, регулируемое | • |
| Усилие закрытия, фиксированное | EN 2-5 |
| Степень защиты | IP20 |
| Установка на левые и правые двери | • |
| Микропроцессорный блок управления | • |
| Режимы работы: | ED800 |
| • Закрыто | • |
| • Режим push&go | • |
| • Экономичный | • |
| • Сервопривод | • |
| Время открывания, регулируемое, сек. | 3 -10 |
| Время закрывания, регулируемое , сек. | • |
| Время ожидания в открытом положении, регулируемое, сек. | 5 - 65 |
| Демпфирование открывания/закрывание, регулируемое | • |
| Подключение инфракрасной пластины безопасности | • |
| Подключение дверного электромоторного замка | • |
| Подключение электромеханической защелки | • |
| Подключение системы контроля доступа | • |

Электропривод для распашных дверей CD400

| :: CD400 | :: Общая информация |
| --- | --- |
|  | DORMA CD400 автоматический электромеханический привод со скользящей тягой SSCD и привлекательным дизайном. Привод почти бесшумен, прост в установке, настройке и использовании. Обладает функцией настройки энергосберегающего режима. DORMA CD400 предназначен для использования на дверях: • в торговых точках; • аптеках; • супермаркетах; • отелях и гостиницах; • ресторанах; • административных зданиях; • больницах и госпиталях; • научных и исследовательских центрах. Среди широкого набора функций особую практичность приводу придаёт наличие функции Push&Go - "толкни и проходи" (при любом угле открывания). |

Основные характеристики

| Характеристики дверей/привода | CD400 |
| --- | --- |
| Рабочая температура | от -20 до +50°С |
| Длина/высота/глубина | 600/84/84 мм |
| Напряжение | 220-230В/50-60 Гц |
| Установка на левые и правые двери | • |
| Стандарт безопасности | IP40 |
| Усилие закрытия | EN2-5 |
| Ширина дверной створки | до 1100 мм |
| Установка на внешнюю сторону двери, открывающуюся наружу | — |
| Масса створки, макс. | 160 кг |
| Ширина створки, макс. | 750/1250 мм |
| Угол открывания, макс. | 115° |
| Интерфейс программирования RS232/PGS-IrDA | • |
| Применение скользящей тяги SoftLine | • |
| Применение скользящей тяги SSCD (сенсорная) | • |
| Управление | электронное |
| Программируемые режимы | закрыто/автоматический /открыто/частично открыто /push&go/зимний /банковский/экономичный |
| Регулируемая скорость открытия | • |
| Регулируемая скорость закрытия | • |
| Время нахождения в открытом состоянии, регулируемое | 0-60 сек. |
| Регулируемое демпфирование закрытия | • |
| Регулируемое демпфирование открытия | • |

| :: DORMA Automatic ST/TST/BST/SST/RST/FFT |
| --- |
|  | Автоматические раздвижные двери DORMA: • ST - экономичные раздвижные; • TST - телескопические; • BST - полукруглые, сегментные; • SST - с петлями для эвакуации; • RST - компактные; • FFT - складные. Автоматические раздвижные двери DORMA характеризуются высокой безопасностью и надёжностью.Обеспечивают бесшумность и высокую теплоизоляцию. Благодаря широким возможностям выбора форм и конструкций легко адаптируются под любую архитектурную концепцию. |

| :: DORMA Automatic KTV/KTC |
| --- |
|  | Автоматические карусельные двери DORMA: • KTV VarioLine - компактные, универсальные вращающиеся двери для небольших выходов (2, 3, 4 крыла); • KTC ComfortLine - лучшее решение для больших выходов (2, 3, 4 крыла). Автоматические карусельные двери DORMA удовлетворят любые потребности: гармоничный дизайн, теплоизоляция, шумоизоляция. Электронный контроль обеспечивает плавность хода и высокую безопасность.Широкий выбор моделей, дополнительных функций, материалов и исполнений... |

| :: DORMA Automatic HSW |
| --- |
|  | Автоматические скользящие стены DORMA HSW: • HSW-EM - стандартные откатные стены; • HSW-EC - откатные стены с экономичным приводом (угол наклона 90-179°). Автоматические скользящие стены DORMA HSW предоставляют практически неограниченные возможности для дизайнера. Складывающиеся панели требуют очень мало места и лишь незначительно уменьшают свободное пространство. Программируемая система позволяет контролировать автоматическое открытие и закрытие. Возможен широкий выбор форм и конструкций стен (прямые, с искривленной направляющей, округлые). |