ЭМЗ-4

|  | Питание: 12/24V Ток потребления: DC 0.3А усилие удержания: 300кг Габариты: 270х40х20 Рабочий диапазон температур: от -40С до +50С |
| --- | --- |
| Назначение Электромагнитный замок ЭМЗ-4 предназначен для использования в качестве запорного механизма в системах контроля доступа: в офисах, производственных и складских помещениях, в подъездах жилых домов и т.п. Удержание двери происходит за счёт действия электромагнита. Монтаж Укрепите замок на двери согласно рисунку: Произведите электрический монтаж: Примечание: могут использоваться различные цвета проводов! Примечание: к значительному понижению усилия удержания может привести: 1) смещение замка к центру двери, 2) недостаточный люфт якоря на двери, 3) пониженное напряжение питания. В отсек ЭМЗ-4 можно установить электронную плату управления одного из двух типов: А20 – обеспечивает работу с электронными ключами "Touch-Memory", А20-1 – упрощенный вариант, обеспечивает отпирание двери на заданный интервал времени. Гарантийные обязательства Фирма-производитель обязуется в течение 6 месяцев с момента продажи производить бесплатное техническое обслуживание и ремонт в случае неисправности по предъявлению данного паспорта. Внимание: механические повреждения и явные признаки непредусмотренных инструкцией вмешательств в электронную плату лишают владельца изделия права на гарантийный ремонт. Комплект поставки ЭМЗ-4 ЭМЗ-4 1шт. Уголок 1шт. Ответная часть 1шт. Фиксатор 1шт. |