Приложение F.37

SELD и SELD433 Поддержание технического состояния

Rev 0.00	23/11/2004   В соответствии с Директивой, касающейся техники 98/37/CE и стандартами EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Для поддержания постоянного уровня безопасности и обеспечения максимального срока службы всей автоматики необходимо регулярно проводить техническое обслуживание.

Техническое обслуживание должно производится в полном соответствии с нормами безопасности, описанными в данной инструкции, и в соответствии с действующим законодательством и стандартами.

Замена батареи на радиоуправляемом цифровом селекторном переключателе: производиться в случае когда  вы заметили, что пульт управления плохо работает или вообще не работает (в зависимости от частоты использования батарея может прослужить от нескольких месяцев до двух лет). При этом индикатор передач не загорается, слабо горит или начинает мигать. Прежде чем связаться  с установщиком автоматики, возьмите батарею из другого работающего передатчика и поместите ее в пульт управления: если причина неисправности  в это, просто замените батарею.

Батареи содержат загрязняющие вещества: не утилизируйте в обычных установках утилизации отходов, соблюдайте местные нормы для данной процедуры.

Для испытания SELD иSELD433 выполните следующие действия:

Убедитесь, что после правильного введения кода и после нажатия клавиши-стрелки радиоуправляемого цифрового переключателя, выполняется запрограммированный во время установки маневр. Для этого обратитесь к инструкции с описанием операций для каждой стрелки-клавиши радиоуправляемого цифрового селекторного переключателя.

Document produced by Nice S.p.a. for installers – All rights reserved	Page   	 of