ООО «РОКСА  ЭНТРАНС®»

Паспорт

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК

серии «ALer®»

AL-40FU-01

ТУ 7399-006-38952051-06

Сертификат соответствия-7062279 РОСС RU.АИ48.В00234

г. Москва, 2008 год

http://www.entrance.roksa.ru

e-mail: entrance@roksa.ru

1. Общие сведения

  - Электромагнитный замок AL-40FU-01 является компактным запирающим устройством. Применяется в качестве исполнительного запирающего устройства легких дверей,  окон, технологических люков, мебельных шкафов и  т. д.

  - Замок предназначен для легких дверей, толщина которых (меньше 35 мм) не позволяет устанавливать врезной замок.

  - Установка замка в средней части двери позволяет избежать деформации двери при эксплуатации.

  - Эксплуатация замка допускается при температуре от минус 20 до +40°С и относительной влажности до 80% (при +25°С).

  - Пример записи при заказе:

Электромагнитный замок  AL-40FU-01-12В (24В).

2. Технические характеристики

  - Масса основного комплекта поставки – 0,6 кг.

  - Габаритные размеры корпусной части в сборе (длина ( ширина ( глубина) 134,5 ( 40,5 ( 16,5 мм.

  - Габаритные размеры якорной пластины: 110 ( 20 ( 7 мм.

  - Длина кабеля  для подключения ЗАМКА – не менее 0,35 м.

  - Номинальное напряжение питания ЗАМКА от источника постоянного тока 12 и 24 В.

  - Допустимое колебание напряжения электропитания ±10% от номинального значения.

  - Усилие удержания якоря при попытке взлома двери не менее 400 Н (при номинальном значении напряжения питания).

  - Ток потребления не более 0,23 А при напряжении питания 12 В и 0,1А при напряжении 24 В.

3. Комплектность

В основной комплект поставки  входит:

- основание корпусной части с осью	1 шт.

- корпусная часть	1 шт.

- кожух	1 шт.

- пластина якоря	1 шт.

- паспорт	1 шт.

4. Принцип действия

ЗАМОК состоит из корпусной части и якорной пластины. Корпусная часть крепится к дверной коробке, а якорная пластина к полотну двери.

Варианты установки ЗАМКА представлены на рисунке 1.

Запирание двери происходит при механическом контакте рабочих поверхностей корпусной и якорной частей ЗАМКА после подачи напряжения питания. Усилие отрыва якоря при этом составляет не менее 400 Н (при номинальном напряжении питания). При снятии напряжения питания дверь отпирается.

Рис.1

5. Указания по монтажу

  - Якорная пластина крепится на двери двумя саморезами или винтами М4 (габаритно-установочные размеры показаны на рис.2). На якорной пластине со стороны двери установлены два резиновых амортизатора, обеспечивающих подвижность и упругое прижатие пластины. С целью исключения возможности деформации якорной пластины, не следует крепежные саморезы затягивать до конца, обеспечив люфт пластины в пределах 0,2…0,4 мм.

Рис.2

  - Основание корпусной части крепится на дверной коробке через два овальных отверстия саморезами 3 мм с учетом габаритно-установочных размеров (Рис.2) и расположения выводов управления (Рис.4). Далее, на ось основания устанавливается корпусная часть и при закрытой двери перемещением основания с корпусной частью вдоль овальных отверстий достигается совпадение рабочих поверхностей корпусной части и якорной пластины. Для обеспечения эксплуатационных характеристик рабочие поверхности корпусной части и якорной пластины должны плотно прилегать при закрывании двери. После этого корпусная часть снимается, и пластина крепится еще четырьмя саморезами 4 мм. Саморезы в овальных отверстиях снимаются, вновь устанавливается на ось корпусная часть и закрывается кожухом, который закрепляется через свободные овальные отверстия.

  - Крепеж в основной комплект поставки не входит.

Рис.3

6. Схема подключения.

Схема подключения ЗАМКА показана на рисунке 5. При подаче питания на ЗАМОК якорная пластина притягивается к корпусной части.

Для уменьшения коммутационных помех и повышения помехоустойчивости системы необходимо установить защитный диод типа 1N4006 (или аналогичный ему).

Рис.4

Рис. 5

7. Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует работоспособность ЗАМКА при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации замка – 12 месяцев.  Срок гарантии устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более чем 24 месяца с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

  - При обнаружении дефекта производственного характера замок подлежит замене.

  - Потребитель лишается прав на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил эксплуатации ЗАМКА;

- при вскрытии ЗАМКА;

- при наличии механических повреждений ЗАМКА.

- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона с проставленными датами изготовления и продажи (установки), а также штампом торгующей (монтажной)  организации.

________________

Дата приемки ОТК	Штамп ОТК

Отметка о продаже или установке

Электромагнитный замок серии ALer AL-40FU-01

__________________________________       _________    __________

Организация-продавец или установщик	Дата	 Подпись